OOO”ФИРМА”ИНКОТЕКС”

# АДАПТЕР

# BLUETOOTH-CAN/RS485/RS232

# «Меркурий 251»

# Паспорт

Общие сведения об изделии.

Адаптер Bluetooth -CAN/RS485/RS232 «Меркурий 251» представляет собой преобразователь  интерфейса Bluetooth  в CAN/RS-485/RS232, и предназначен для подключения к персональному компьютеру по радиоканалу одного или нескольких электросчетчиков “Меркурий ”со встроенными интерфейсами CAN/RS-485, либо устройств с интерфейсом RS-232 (ОПТОПОРТ) .

После включения питания адаптeра Bluetooth, устройство определяется как виртуальный порт COM PORT.

Для работы со счетчиками через адаптер можно использовать компьютер PC, либо КПК на базе Windows Mobile.

Схема подключения адаптeра к счетчику, приведена в руководстве по эксплуатации на электросчетчики. Инструкция по настройке Bluetooth соединения, прилагается в  виде справочного файла к программному обеспечению для КПК. При установлении Bluetooth соединения с адаптером необходимо использовать индивидуальный ключ, наклеенный на нижней части корпуса адаптера.

Назначение разъемов  адаптера:

- +5В		-разъем для зарядки встроенного аккамулятора

- CAN 		-подключение счетчиков с CAN интерфейсом	1 (+5V), 2 (+DATA), 3 (-DATA), 4 (GND)

- RS-485		-подключение устройств с RS-485 интерфейсом 	1 (+5V), 2 (+DATA), 3 (-DATA), 4 (GND)

- RS-232		-подключение устройств с RS-232 интерфейсом	2 (RX), 3 (TX), 5 (GND)

Примечание: в случае отсутствии маркировки контактов на разъемах CAN и RS-485 определить нумерацию контактов можно с помощью мультиметра (1 контакт +5V).

- Комплектность.

| Условное обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| BT адаптер | Преобразователь интерфейсов | 1 |
| ПО | CD с ПО или установлено на КПК | 1 |
| Блок питания | AC/DC 12В 18 Вт | 1 |
| Разъем CAN и RS-485 | PKB1550/4-3,50 | 2 |
|  | Паспорт | 1 |
|  | Упаковка | 1 |

.

Основные технические данные и характеристики.

Скорость передачи, бод 					9600

Разъем для подключения к RS-232			DB9

Разъем для подключения  CAN и  RS-485			2 х STL1550/4-3,50-H

Питание от преобразователя				до 10 счетчиков

Внешнее питание интерфейса приборов, Вольт		5(10%

Максимальное количество

подключаемых электросчетчиков 			256

Максимальная длина линии  (CAN, RS485), м 		1000

Рабочий диапазон температур, (С			-40…+50

Дальность BT соединения по радиоканалу		от 100 м ( в КПК или РС также используется BT на 100 м)

Свидетельство о приемке.

Адаптер Bluetooth -CAN/RS485/RS232     «Меркурий 251»,

заводской номер ……………………………, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Подпись контролера ОТК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата упаковки.. . . . . . . . . . . . . . . . .      Упаковку произвел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ф.И.О.)

Дата продажи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении правил транспортирования, установки и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет неисправный преобразователь при предъявлении паспорта.

Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если преобразователь имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Г. МОСКВА , 16 Парковая ул, д..26 , ООО «ФИРМА ИНКОТЕКС»

ТЕЛЕФОНЫ:

тех. отдел   (495) 780-7738

сбыт            (495) 780-7742

http://www.incotexcom.ru

e-mail: firma@incotex.ru

# Text boxes

По вопросам ремонта обращаться:

г. МОСКВА, 105484, 16-ая Парковая ул, д..26 , ООО «ФИРМА ИНКОТЕКС»

ТЕЛЕФОН: (495)797-67-54 доб.  2-24