ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ, 
НОРМЫ И ПРАВИЛА

ИНСТРУКЦИЯ

по подготовке информации к уравниванию Государственной
геодезической сети СССР

ГКИНП – 06 – 134 – 80

Обязательна для всех предприятий, организаций и
учреждений, выполняющих топографо-геодезические и
картографические работы независимо от 
их ведомственной принадлежности

Утверждена Главным управлением геодезии и картографии
при Совете Министров СССР от 28 февраля 1980 года.
Утверждена Военно-топографическим управлением 
генерального штаба 28 апреля 1980 года

Москва – ЦНИИГАиК - 1980

УДК 528.33:528.1(083.133)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ К
УРАВНИВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ
СЕТИ СССР. - М.: ЦНИИГАиК, 1980

(ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 
НОРМЫ И ПРАВИЛА)

Изложены требования к выполнению комплекса работ по подготовке информации к уравниванию Государственной геодезической сети СССР, начиная от составления проекта на выполнение работ до оформления и сдачи предмашинных форм документов.

Инструкция предназначена для предприятий и организаций ГУГК, выполняющих сбор и подготовку информации к уравниванию Государственной геодезической сети СССР.

Разработана Центральным ордена «Знак Почета» научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н.Красовского (ЦНИИГАиК).

В составлении инструкции принимали участие: Я.Я. Иодис, А.З. Сазонов, В.И. Шабанова, А.А. Хоманько, Р.А. Васильева, И.В. Королева.

Утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 28 феврале 1980 года и Военно-топографическим управлением Генерального штаба 28 апреля 1980г. Введена в действие с 1 июля 1980 г. приказом по ГУГК от 30 мая 1980 г. № 239 п.

© Главное управление геодезии и картографии 
							при Совете Министров СССР, 1980 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.I. Настоящей инструкцией определен порядок подготовки информации об измерениях, выполненных в Государственной геодезической сети СССР, дна нового общего уравнивания этой сети с последующей каталогизацией как результатов уравнивания, так и результатов измерений,

1.2. Подготовка информации производится в соответствии с "Проектом подготовка информации к уравниванию Государственной геодезической сети СССР", утвержденным ГУГК при СМ СССР и ВТС СА. Ниже этот документ именуется "Проектом".

Информация готовится массивами, относящимися к отдельным участкам сети, границы которых определяются "Проектом" и должны совпадать с рамками трапеций масштаба 1:1 000 000.

Каждому пункту Государственной геодезической сети присваивается свой восьмиразрядный индекс. При индексации различают три вида пунктов: внутренние пункты участков, граничные и узловые.

К внутренним относятся те пункты участка, которые не связаны прямыми измерениями с пунктами других участков. Индекс внутреннего пункта состоит из трехзначного номера участка (три старших разряда индекса) и пятизначного номера пункта в участке (пять младших разрядов индекса):

Индекс внутреннего пункта участка

№ участка

№ пункта в участке

Номер каждому участку определяется из серии 001-999 в "Проекте" и исполнителю, подготавливающему информацию - задается. Номера внутренним пунктам участка присваивает исполнитель из серии 00001-36999.

1.5. Граничными называются те пункта, которые связаны прямыми измерениями с пунктами двух соседних участков. Индекс граничных пунктов состоит: из трех нулей в трех старших разрядах, трехзначного номера границы в трех средних разрядах, и двухзначного номера пункта в границе в двух младших разрядах:

Номер каждому участку определяется из серии 001-999 в "Проекте" и исполнителю, подготавливающему информацию - задается. Номера внутренним пунктам участка присваивает исполнитель из серии 00001-36999.

1.5. Граничными называются те пункта, которые связаны прямыми измерениями с пунктами двух соседних участков. Индекс граничных пунктов состоит: из трех нулей в трех старших разрядах, трехзначного номера границы в трех средних разрядах, и двухзначного номера пункта в границе в двух младших разрядах:

Индекс граничного пункта:              
№ узла

пункта в границе

Номер каждой границе из серии 361-993 дается в "Проекте", а номера пунктов в границе определяются в задания на подготовку информации. Таким образом, индексы граничных пунктов исполнителю всегда заданы.

1.6. К узловым относятся пункты, находящиеся на стыке границ нескольких участков или отдельные, специально выбранные пункты внутри участков. Индексы узловых пунктов содержат в трех старших разрядах нули, а в пяти младших разрядах - номер узла:

Индекс узлового пункта:

№ узла

Узлы нумеруются в "Проекте" из серии 99401 + 99999, т.е. индексы узлов исполнители задаются.

1.7. Для проведения работ по подготовке информации каждая организация-исполнитель получает задание, в текстовой части которого названы участии сети, перечислены узловые и граничные пункты, задана параметры координатной системы и указан вычислительный центр, в который следует передать составленную информацию; графическая часть задания содержит для каждого участка синюю копию дежурной схемы ГГС I и 2 классов в масштабе 1:1000 000, на которой черным цветом отмечены. узловые и граничные пункты и подписаны их номера.

1.8. Информация по каждому участку подготавливается независимо, от других участков; она должна содержать все предусмотренные настоящей инструкцией сведения о всех измерениях на внутренних, граничных и узловых пунктах данного участка.

Если организация составляет информацию на несколько участков, то информация о работах, пункты которых расположены в нескольких смежных участках, составляется один pas (не дублируется для каждого участка).

1.9. Вся информация подразделяется на информацию о работах и информацию о пунктах ГГС. В информации о пунктах выделяются текстовая и цифровая информации. Каждый вид информации заносится на бланки специального вида. Бланки заполняются в две руки и считываются.

2. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТАХ

- Информация о работе содержит денные, необходимее дли составления пояснений к каталогам и ведения справочной службы, она включает: индекс работы; годы исполнения; число пунктов в работе; название работы; название организации-исполнителя; адрес постоянного хранения материалов работы; примечание; номенклатуры листов карт масштаба 1:200 000, занятых пунктами, на которых производились измерения в данной работе; виды измерений, их объем и предварительные оценки точности.

- В качестве индекса работы берется ее единый регистрационный пятизначный номер.

- Информация о работе записывается в бланк "Форма I" (прилож.1). Форма I составляется только на те работы, на которые даются ссылки, как на источники информации. Левая сторона бланка содержит пояснения и список кодов измерений; ниже списка можно записывать замечания по работе. Правая сторона предназначена для информации, переносимой на перфокарты, она разграфлена на отроки и колонки. Пять отрок составляют одну перфокарту; колонки делят каждую отроку на 16 позиций, одна позиция предназначена для записи одной буквы, цифры или знака. Колонки сгруппированы в три поля, обозначенных буквами А, Б и В.

2.4. Порядок записи информации в форму I.

2.4.1. В первой строке записываются:

- в позициях 1-5 - индекс работы;

- в позициях 6-10 - годы начала и конца полевых работ, причем, единица, означающая тысячелетие, не пишется, например: "97476" - работы выполнены в 1974-1976 годах, "96363" - работа исполнена в 1963 году;

- в позициях 11-14 - число пунктов, на которых производились измерения в данной работе;

- в позициях 15-16 - количество заполненных информацией строк (проставляется после заполнения бланка).

2.4.2. Со второй отроки записываются подряд следующее сведения; название работы (т.е. вид работы и название района, в котором она производилась); название организации-исполнителя; название организации, постоянно хранящей материалы работы (адрес хранения); примечание. В примечании можно указывать число утраченных центров, понижение работы в классе и т.п. Один вид информации от другого отделается звездочкой "*", причем после каждого вида информации звездочка ставится обязательно, независимо от того, сделана ли запись1*/.

В названии работы класс измерений проставлять не следует, в остальном названия геодезических работ и организаций, выполнявших их, должны соответствовать данным  учетных документов ГУГК и ВТУ по исполненным геодезическим работам. Если материалы хранятся в организации, исполнившей работу, то название этой организации в адресе хранения можно не повторять, например, надпись:

ОСОКИНСКАЯ БАСИСНАЯ СЕТЬ  *  ПРЕДПРИЯТИЕ № I ГУГК *** означает, что материалы хранятся в предприятии № I ГУГК, примечания нет.

2.4.3.	После примечания, с начала следующей строки записываются номенклатуры трапеций листов карты масштаба 1:200 000, при этом в номенклатуре черточки опускаются, а римские цифры заменяются арабскими. Номенклатуры выписываются, начиная с северо-западного листа в направлении на восток и с севера на юг. В одну строку записываются три номенклатура, колонка 16 остается пустой. Вслед за последней номенклатурой ставится звездочка (она может быть поставлена и в 16 позиции).

Всего информация о работе должна содержать пять звездочек.

2.4.4.	После списка номенклатур трапеций выписываются предварительные оценки точности результатов намерений, полученные из обработки измерений на станции.

В поле А записываются: в первой позиции - код вида и оценки измерений, во второй позиции - класс измерений. Коды намерений приведены на левой стороне форма I.

В поле Б (позиции 3-7) записывается объем выполненных измерений2*/. В качестве единицы объема принимается: для угловых измерений в триангуляции и полигонометрии, а также для широты и долготы - пункт; для линейных измерений и азимутов - соответствующая измеряемая величина: линия, базис, выходная сторона, односторонний азимут.

В поле В (позиция 8-16) записывается оценка точности измерений данного вида и класса. Оценки угловых величин, включая широты и долготы, выписываются в угловой мере: в позицию 14 помещают секунды, а в позиции 15, 16 - десятые и сотые доли секунды.

Средняя квадратическая ошибка измеренных углов определяется в триангуляции по невязкам треугольников, а в полигонометрии - по невязкам замкнутых фигур.

Для характеристики точности линейных измерений в форму I выписывается знаменатель осредненной средней квадратической ошибки, вычисляемой в одной работе отдельно для базисов, базисных сторон и сторон полигонометрии по формуле:

где  - относительная средняя квадратическая ошибка измерения   - й стороны (базиса), полученная по внутренней сходимости.

Точность астрономических определений характеризуется в форме 1 осредненными средними квадратическими ошибками азимута, широты, долготы, полученными соответственно по оценкам всех измеренных в работе азимутов, широт и долгот.

Цифровые величины в полях Б и В записываются вплотную к правому краю; нули слева перед значащими цифрами можно не писать.

1*/  I). Буквы "О" и "З" в отличие от цифр должны записываться с отчерками, т.е. "Ỏ"; "З";

2). Грамматические правила переноса информации с одной отроки на другую применять не следует;

3)  Нужно помнить о необходимости оставлять пробелы между словами.

2*/       Если сведений об объеме измерений отдельного вида и класса нет, то поле Б оставляется пустым.

3. ТЕКСТОВАЯ ИНФ0РМ4ЦИЯ О ПУНКТАХ

- Все сведения об измерениях на одном пункте записываются на отдельный бланк в форму 2, предназначенную для текстовой информации и в форму 3, предназначенную для цифровой информации,

- Текстовая информация предназначена для составления каталогов, она включает: название (современное и старое) и класс пункта, тип и высоту знака (современного и старого), тип центра, номер марки, названия ориентирных пунктов и измеренные на них направления и расстояния, высоту пункта, индексы работ - источников информации, примечания.

- Текстовая информация записывается в форму 2, занимающую левую сторону первой страницы бланка пункта, форма 2 (см. приложение 2) разграфлена на строки и колонки, пять строк составляют одну перфокарту, пересечение строки и колонки образует позицию (до 16 позиций в строке), в которую может быть записана одна цифра, буква или знак. Для записи некоторых элементов информации позиции в форме 2 зафиксированы и сверху к ним даны пояснения.

3.4. В первой отроке формы 2 записываются: Индекс пункта; индекс работы-источника текстовой информации (если информация взята из отчета полевой работы) или признак "К" и дате составления каталога {если текстовая информация взята ив каталога); класс пункта по каталогу, совпадающий о классом определения координат пункта.

В качестве даты берется год составления каталога, записываемый в позиции 9-13 первой строки после признака "К", например, дату: "1976 г." следует записать: "KI976".

3.5. Строки 2+10 разделяются знаками "*" (звездочка) на поля, в которые записываются следующие элементы информации: I). название пункта; 2) тип знака; 
3) название пункта старое (записывается только в редких случаях); 4) тип знака старый, если несохранившийся старый знак был выше нового; 5) название ориентирного пункта I (ОРIII); 6) название ОРП2; 7) название OPП3; 8) название ОРП4; 9) примечания. После каждого элемента информации обязательно ставится звездочка "*", причем ставится и в том случае, если запись в поле соответствующего элемента информации не сделана, т.е. всего в строках 2+ 10 должно бить проставлено девять звездочек. При записи следует руководствоваться примечаниями, данными на стр. 7

- Транскрипцию названий пунктов следует сверять по новейшим топографическим картам с названиями ближайших географических объектов.

- Названия типов знаков даются сокращенно в соответствии с "Инструкцией по составлению и изданию каталогов координат геодезических пунктов", I973 г. Наиболее распространенные типы знаков, приведенные ниже, можно для краткости кодировать цифрой от I до 9:

- Бели на описываемом пункте используются специальные ориентирные пункты, то в нолях строк 2 + 10 отведенных под названия ОРП, слова "Ориент. пункт" в номера 1,2,3,4 не записываются (звездочки ставятся), а направления и расстояния до них дастся в форме 2 в строках 15 + 18.

Если в качестве ориентирного пункта принят геодезический пункт равного или старшего класса, связанный наблюдениями в сети с основным пунктом, то вместо названия пункта ставится его индекс.

Если в качестве ориентирного принят пункт младшего класса или пункт, не связанней с основным пунктом наблюдениями в сети, или пункт, не имеющий индекса (в тон числе местный предмет), то его название и тип знака пишут в скобках, например:

(МИХАЛЕВКА, ПИР.).

| Тип знака | Сокращенное название | Код |
| --- | --- | --- |
| Сигнал | СИГН. | 1 |
| Пирамида | ПИР. | 2 |
| Двойная пирамида | ДВ.ПИР. | 3 |
| Пирамида-вахта | ПИР. - ВЕХА | 4 |
| Пирамида штатив | ПИР. - ШТАТИВ | 5 |
| Разборный знак | РАЗБ. ЗНАК | 6 |
| Геодезический знак на здании | ГЕОЗНАК НА ЗД. | 7 |
| Переносной сигнал | П. СИГН. | 8 |
| Тур с визирным цилиндром | ТУР С В.Ц. | 9 |

3.5.4. Примечания могут относиться: 1) к высоте знака (только нового}; 2) к центру; 3) к высоте пункта; 4) к высоте 2 пункта 3*/. В соответствии с этим примечания кодируются признаками "=1", "=2", "=3", "=4", после которых сразу (без пробела) пишут примечание. Например, из информации каталога:

Pуднинская, переносной знак

16,3			99,5 (высота)

до столика			марка

Центр 2 (№ 401)		№ 401

(ориентирных пунктов нет)

в строках 2 + 10 следует записать:

РУДНИНСКАЯ*ПЕРЕНОСНОЙ ЗНАК*******=1 ДО СТОЛИКА=З МАРКА 
№ 401*

Если примечание относится к пункту в целом, то особый признак в тексте примечания не ставится, например:

*ПУНКТ ПЕРЕВЕДЕН ИЗ 2 В 3 КЛАСС (1969)*-

3.6. В отроке II записываются: высота знака; высота прежнего знака; номер, обозначающий тип центра.

Высота знака  дается в сантиметрах до верха визирного цилиндра. Если визирного цилиндра нет - дается высота знака до столика и оговаривается в примечании, например: =IД0 СТОЛИКА. Если раньше на пункте стоял более высокий знак, то записывается и высота прежнего знака.

Тип центра мотет быть стандартным или нестандартным. Стандартный тип центра определяется по "Альбому типов центров и реперов", 1965 г. и обозначается  трехзначным номером, записываемым в позиции 5, 4, 3 и признаком наличия опознавательного столба: если он есть – в позиции 2,1 записываются букве "ОП", если нет - ставятся знаки пробела " - ", например: OOIОП; 002 - -.

Составные части центра, имеющие марки (штыри, насечки и т.п.), расположенные на одной отвесной ливни, нумеруются римскими цифрами (I, П, Ш, IV и т.д.), начиная сверху. В форме 2 римские цифры обозначаются схожими по начертанию буквами русского в латинского алфавитов (I, П, Ш, IУ, У).

Если верхняя составная часть центра уничтожена, те делается краткая запись в примечании: =2 ЦEHTP I УНИЧТОЖЕН.

Нестандартные центры обозначаются пятизначным числом, состоящем из трехзначного номера участка и двухзначного номера нестандартного центра в этом участке, т.е.

_______________

3*/ Для одного пункта может быть приведено два значения высот, отнесенных к различным частям центра, см. §З.7.

нестандартный центр	    ХХХХХ

.№ участка		_

№ нестандартного центра в участке

Чертежи нестандартных центров должны вычерчиваться отдельно для каждого участка. На чертеже для каждого центра должен быть указан: его новый пятизначный номер (описан выше), индекс работы (или номенклатура и год издания каталога), из которой взят чертеж, и обозначение центра в этой работе (каталоге).

3.7.	В 12 строке в позициях 1-8 записывается номер марки, заложенной в центре I или номер пункта, проставленный на его поверхности.

В позициях 9-13 отроки 12 записывается до 0,1 м высота пункта, относящаяся, как правило, к верху центра I (верхнему центру). Если высота относится к другой точке, то в примечании в строках 2-10 делается соответствующая запись, например: "=ЗЦЕНТР П". Если высота отнесена к марке, зацементированной в монолите или скале, то в примечании указывается номер марки, например: "=ЗЦЕНТР П, МАРКА № 431".

Высоты пунктов выписываются из каталогов нивелирования или из каталогов геодезических координат и сверяются с высотами, подписанными на новейшей карте крупного масштаба.

Если высота получена из геометрического нивелирования, то в 14 позиции  ставится, признак "Г", в остальных случаях ставится знак пробела "-". В позициях 15-16 записываются две цифры, означающие год составления исходного документа. Например, если в позициях 14, 15, 16 записано:

Г58 - высота получена геометрическим нивелированием, выписана из каталога 1958 года;

- 69 - высота получена не из геометрического нивелирования, выписана из каталога 1969 года.

Если для пункта известно второе значение высоты ("высота 2"), относящееся к другой составной части центра, то оно записывается в позициях 9-13 тринадцатой строки, а признак способа ее получения и дата составления исходного документа записываются в позициях 14, 15 и 16. Точка, к которой относится второе значение высоты, указывается в примечании в строках 2-10 после признака "=4".

3.8.	Группа направлений на ориентирные пункты должна быть увязана с направлениями на два пункта геодезической сети.

В позиции 1-8 строки 13 записывается индекс смежного пункта "I", к которому приведены направления, измеренные на ориентирные пункты.

В строке 14 в позициях 1-8 записывается индекс смежного пункта "2", направление на который включено в угловые измерения ориентирной группы. Значение направления, измеренного на этот пункт, записывается с точностью до 0.1" в 14 строке в позициях 9-16.

Если в форму 2 выписываются непосредственно дирекционные углы на ориентирные пункты, полученные из астрономических или гироскопических измерений, то позиции 1-8 тринадцатой строки и вся четырнадцатая строка остаются пустыми.

3.9. В отроках 15, 16, 17 и 18 записываются направления и расстояния до. ориентирных пунктов с номерами соответственно: I, 2, 3 и 4. Направления на ОРП могут быть записаны в форме 2 с точностью 0".I, а расстояния до ОРП - с точностью 0.01 м. Если в исходных материалах направления и углы даны с меньшей точностью, то в незанятых разрядах с правого края ставятся знаки пробела, например:

км м

127054'01"- 2074 - -

Если направления на ОРП даны с точностью 0.1', то в записи после десятых долей минуты ставятся два пробела.

Если в качестве ориентирного принят геодезический пункт равного или старшего класса, связанный наблюдениями в сети с основным пунктом (см. § 3.5.3.), то направление и расстояние до него в группу ориентирных наблюдений и расстояний не вписываются   и соответствующая ему строка остается пустой.

3.10. Если геодезический пункт имеет дополнительные центры или снесенный центр, то текстовая информация о каждом центре составляется по форме 2, как на отдельный пункт. При этом дополнительному (или снесенному) центру присваивается индекс основного пункта; в качестве класса в 14 позиции первой строки проставляется признак "F "; вместо названия пишется: "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (или СНЕСЕННЫЙ) ЦЕНТР". В ориентирной группе даются только те направления и расстояния, которые измерены  с описываемого центра.

4. ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПУНКТАХ

4.1. Цифровая информация предназначена для уравнительных вычислений. Для каждого пункта она включает: его координаты; коды и классы видов намерений, выполненных на пункте; номера смежных пунктов и значения измеренных величин.

Для записи цифровой информации предназначена форма 3, расположенная: на правой стороне первой страницы бланка и на обратной его стороне. Каждая строка формы 3 содержат 16 пронумерованных позиций, разделенных на три поля: А - позиции 1-2; Б - позиции 3-7; В - позиции 8-16 (прилож.2),

В поле А записываются коды элементов информации в соответствии с таблицей кодировки (прилож. 3) и классы точности.

В поле Б записывается пятизначный номер пункта, с которого или на который произведено измерение, причем младший разряд числа помещается в позиции 7.

В поле В записываются значения координат пунктов или измеренных величин.

4.2.	Цифровая информация о пункте начинается с кода "Р", записываемого в первой позиции первой строки; вторая позиция оставляется пустой либо в нее записывается нуль4*/. В поле Б записывается пятизначный номер пункта в участке. В поле В первой отроки записывается абсцисса "X", под ней в поле В второй строки записывается ордината "у" пункта.

Координаты пункта даются на плоскости в проекции Гаусса-Крюгера в зоне пункта в условной системе и записываются в сантиметрах. Параметры условной системы координат определяются для каждого исполнителя в задании.

Если геодезический пункт имеет дополнительные центры или снесенный центр, то цифровая информация составляется по форме 3 на каждый такой центр, как на отдельный пункт. При этом в первой строке во второй позиции (после кода "Р") проставляется признак "F "; дополнительному или снесенному центру присваивается индекс основного пункта; даются координаты данного центра; выписываются результаты только тех измерений, которые связывают центр с основным пунктом.

  - Значения направлений, зенитных расстояний, уклонений отвесных линий, астрономические широта, долготы и азимуты, геодезические азимуты записываются в поле В в градусной мере. Градусы занимают позиции 8, 9, 10; минуты - позиции 11, 12; секунды - 13, 14; доли секунд - 15, 16.

4.3.1.	Горизонтальные направления даются приведенными к центрам пунктов и на уровень моря. В измеренные горизонтальные направления должны быть введены следующие поправки:

4*/ Пустые позиции в форме 3 перфорируются как нули.

- за высоту наблюдаемой цели (высоты квазигеоида над эллипсоидом Красовского не учитываются);

- за переход от нормальных сечений к геодезическим линиям.

Кодировка направлений:

N - горизонтальные направления, измеренные в триангуляции.

R - горизонтальные направления, измеренные в полигонометрии.

Углы, измеренные в базисных сетях, в форму 3 не вписываются.

4.3.2. Результаты линейных измерений даются приведенными к центрам знаков и на уровень моря; записываются они в миллиметрах.

В результате измерений, выполненных прибором  Едерина5*/ должна быть введена поправка: за высоту линии над уровнем моря (высота квазигеоида над эллипсоидом Красовского не учитывается).

В линии, измеренные свето - и радиодальномерами должна быть введена поправка за переход от хорды к длине линии на эллипсоиде; при этом высота квазигеоида над эллипсоидом Красовского не учитывается.

Кодировка линейных измерений:

В - базисы, измеренные прибором Едерина;

С - базисная сторона, измеренная прецизионным светодальномером с точностью не ниже: для I класса - 1:400 000, для 2 класса - 1:300 000, для 3 и 4 классов - 1:200 000;

S - выходная сторона базисной сети, полученная с ошибкой не более 1:400 000;

D - длины сторон полигонометрии, полученные с относительной квадратичной ошибкой (из обработки результатов измерений на станции):

для I класса - не более 1:400 000
2     -"-   -	1:250 000

"    3     "       -	1:200 000 - 1:150 000

-   4     -"-   -	1:150 000 - 1:100 000

4.3.3.	Результаты астрономических определений должны быть обработаны в системе звездного каталога  FK-4; вычисленные широты, долготы и азимуты должны быть отнесены к среднему полюсу 0CI (условному международному началу).

Кодировка результатов астрономических измерений:

А - астрономический азимут, измеренный с данного пункта на смежный (в одну сторону);

Е - геодезический азимут, определенный непосредственно иs наблюдений звезд (односторонний);

F   - астрономическая широта;

L   - астрономическая долгота.

4.3.4.	Измеренные зенитные расстояния кодируются буквой Z  и записываются до 0,01", при этом вместо отсутствующих цифр в десятых и сотых долях секунды ставятся нули. Зенитные расстояния должны быть исправлены за разность (h - i) высоты инструмента   ( i  ) и визирной цели ( h ) no формуле:

__________________________

5*/ Базисы, измеренные прибором Едерина, включаются в информацию формы 3 только в случае, когда пункты на концах базиса являются пунктами опорной сети. Если пункты базисной сети изолированы и служат лишь для передачи длины базиса на выходную сторону - эти пункты и базисы в информацию не включаются.

где D - расстояние между пунктами; при    можно брать с удержанием трех знаков.

4.3.5. Уклонения отвесных линий кодируются буквами: М (уклонение отвесной линии в плоскости меридиана) и V - (уклонение отвесной линии в плоскости первого вертикала) и записываются до 0.01".

4.3.6. Высота квазигеоида над референц-эллипсоидом Красовского кодируется буквой К и записывается в сантиметрах.

4.4. Ко всей приводимым в форме 3 результатам измерений даются индексы работ, из материалов которых измерения выбраны.

Индексы работ кодируются буквой J , проставленной в позиции I (поле А), в поле Б записывается значение индекса - пятизначное число, поле В не заполняется.

Индекс работы ставится перед группой (группами) результатов измерений, которые из этой работы выписаны.

Для уклонений отвесной линии и высот квазигеоида в качестве индекса работы приводится год составления исходного документа (каталога, карты), записываемый в поле Б после цифры "6"; например, дата "1973 г", должна быть представлена в поле Б как "61973".

4.5. Все вносимые в форму 3 величины, их коды и форматы записи приведены в таблице кодировки измерений (см. приложение 3).

4.6. Последовательность заполнения формы 3

4.6.1.	В первой строке в позиции I (поле А) записывается код "Р" начала информации о пункте, позиция 2 остается пустой (эта позиция может также содержать признак "F" снесенного пункта, см. § 4.2). В поле Б записывается номер данного пункта, в поле В - его абсцисса.

Во второй строке поле А не заполняется, поле Б заполняется в последнюю очередь (см. § 4.6.5.), а в поле В записывается ордината пункта.

4.6.2.	В следующих строках, начиная с индекса работы, записываются в соответствии с таблицей кодировки измерений (приложение 3) все величины, определенные на пункте согласно данной работе. В поле А записывается код измерения и класс точности, в поле Б - номер смежного пункта, с которым данный пункт связан измерением, в поле В - значение измеренной величины. При записи широт, долгот, уклонений отвеса и высот квазигеоида поле Б остается незаполненным. Пустые позиции слева от чисел заполнять нулями не требуется.

4.6.3. Принят следующий порядок выписывания результатов измерений одной работы:

а) выписываются имеющиеся группы измеренных направлений, начиная со старшего класса точности и далее в порядке его понижения; допускается наличие нескольких групп измерений одного класса точности с разными начальными направлениями; каждая группа выписывается с начального направления, значение которого должно быть равным нулю., в этой строке ставится код и класс измерений, единственный для всей группы;

б) выписываются измеренные длины линий, длина линии, измеренной между двумя пунктами, включается в информацию только того из этих  пунктов, который имеет меньший номер.

в) выписываются имеющиеся астрономические координаты, азимуты, геодезические азимуты, зенитные расстояния, уклонения отвеса и высоты квазигеоида; азимуты выписываются только односторонние, измеренные с данного пункта.

Аналогично выписывается индекс другой работы и взятые из нее результаты измерений.

- Для узловых и граничных пунктов, так же как и для внутренних, информация записывается по всем имеющимся направлениям. Для обозначения измерений, сделанных с узловых и граничных пунктов по направлениям на пункты, находящиеся вне участка, этим "внешним" пунктам присваиваются номера из серии
37001 ÷ 37999. Информация на внешние пункты по формам 2 и 3 не составляется.

- После того, как будет выписана вся информация для данного пункта, в поле Б второй строки записывается число h занятых этой информацией отрок; младшая цифра числа  h  должна помещаться в седьмой позиции.

5. ОФОРМЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

5.1. Формы I, 2, 3 составляют в две руки и считывают; после этого каждый экземпляр форм готовят к перфорированию.

5.I.I. Бланки формы I на участок складывают в папку в порядке возрастания индексов работ6*/. Нумерация перфокарт в форме I для каждой работы должна начинаться с единицы. В папку поверх бланков вкладывают лист со следующей информацией для перфорирования начальной карты, помеченной буквой "А": ФОРМА I *СОСТАВИТЕЛЬ (название организации-составителя *РАБОТ

ХХХ*КАРТ ХХХХ*

На папке делается надпись:

Фома 1, экземпляр №

Участок №__________

Составитель: (название организации)

Год составления:

5.1.2. Бланки форм 2 и 3 складывают в палки в порядке возрастания индексов пунктов, после чего в бланках - для формы 2 и для формы 3 независимо - выполняется сквозная нумерация перфокарт на весь участок.

В папку поверх бланков вкладываются листы со следующей информацией для перфорирования начальных карт:

- для формыа 2 (карта помечается буквой "Б"):
ФОРМА 2*УЧАСТОК ХХХ*ПУНКТОВ ХХХХ*КАРТ ХХХХ*

- для формы 3 (карты помечаются буквой "В" и "I"

|  | Перфокарта В |  | Перфокарта Г |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ф | О | Р | М | З |  | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| Номер участка | У | Ч | 1 | 2 | 3 | Номера границ и число пунктов в них | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| Число внутренних пунктов |  | 1 | 3 | 5 | 6 |  | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| Число узлов |  |  |  |  | 7 |  | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Число границ |  |  |  |  | 6 |  | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Номера узлов | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 |  | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 |
|  | 9 | 9 | 4 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 | 7 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

_________________________

6*/ Если организация подготавливает информацию на несколько участков, то в папку вкладываются формы I, составленные на все работы данной территории.

На бланке перфокарта "Г" в позициях 1-3 записывают номера границ, в позициях.4-5 - число пунктов в границе с указанным номером. Оставшиеся строки не перфокартах не заполняются.

На папке делается надпись:

Формы 2 и 3, экземпляр №________

Участок №_________

Составитель: (название организации)

Год составления:

5.2.	Перфорирование информации форм I, 2 и 3 осуществляется дважды - с каждого экземпляра форм независимо. На перфокартах проставляются те же номера, которые приданы им в формах, т.е. в форме I нумерация перфокарт для каждой работы начинается с единицы, в форме 2 и независимо от нее в форме 3 все перфокарты на участок нумеруются   подряд, начиная с единицы.

В колоду перфокарт формы I подкладывается начальная карта "А"
В колоду перфокарт формы 2 подкладывается начальная карте "Б'.
В колоду перфокарт формы 3 подкладываются две начальные карты:
"В" в "Г».

Идентичность двух экземпляров информации на перфокартах устанавливается сравнением их на ЭВМ.

5.3.	С использованием информации форм 2, 3 на участок составляется схема геодезической сети. Она вычерчивается черной тушью в мaсштабе 1:1 000 000 непосредственно на синей копии схемы, полученной в задании (прилож. 4).

Пункты I и 2 класса на схеме изображаются окружностью диаметром 2,0 мм, пункты 3 и 4 класса - окружностью диаметром .1,5 мм. Граничные пункты изображаются черным кружком диаметром 2,0 мм. Узловые пункты изображаются двумя концентрическими окружностями с диаметрами 2,0 и 3,0 мм. Толщина линий окружностей 0,2 мм. Астропункты изображаются звездой с размахом лучей 3,0 мм.

Рядом со знаком пункта подписывается его пятизначный номер в участке шрифтом "Акцидент-гротеск" № 124, кегль 8.

Стороны триангуляции I класса изображаются сплошными линиями толщиной 1,0 мм, 2 класса - линиями толщиной 0,3 мм, 3 класса - линиями толщиной 0,1 мм, 4 класса - пунктирными линиями толщиной 0,1 мм,

Стороны полигонометрии изображаются так же, как и стороны триангуляции, но посредине перечеркивается тремя штрихами длиной 2 мм с интервалом между ними I мм.

Базисы и базисные стороны изображаются двойными линиями толщиной 0,3 мм с расстояниями между линиями 1,0 мм, заполненными поперечными штрихами с  интервалом 1,5 им.

Границы участков изображаются двойными линиями толщиной 0,1 мм с расстояниями между ними 0,5 мм.

Если в отдельных районах участка развита густая геодезическая сеть, затрудняется чтение ее на схеме масштаба 1:1000 000, то на эти районы составляются дополнительные схемы в масштабе 1:200 000.

5.4. В кустовой вычислительный центр пересылается следующая информация.

1. Объяснительная записка, содержащая:

- название организации-составителя информации;

- дату начала и завершения работы;

- замечания;

- общие сведения об участке (если их несколько, то о каждом участке): номер участка; число внутренних пунктов; число узлов; число границ; номера узлов; номера границ и число пунктов в каждой границе.

- Папка с бланками формы I.

- Папка с чертежами нестандартных центров и схемой геодезической сети участка.

- Папка с бланками форм 2 и 3 для всех пунктов участка.

Если перфорирование информации организацией-составителем не производилось, то в вычислительный центр передаются оба экземпляра форм I, 2 и 3.

Если организация, составлявшая информацию, выполнила и ее перфорирование, то сдаются один экземпляр форм I, 2, 3 и оба экземпляра перфокарт каждой формы.

ОБЩАЯ ИНФОМАЦИЯ О РАБОТЕ					Форма № 1

| Индекс работы | Годы исполнения | Число пунктов | Кол. строк |
| --- | --- | --- | --- |
| Название (вид работы) * Исполнитель * Адрес постоянного хранения материалов (если материалы хранится у исполнителя – запись не делается) * Примечание * Номенклатура трапеций 1:200 000 (римские цифры заменены арабскими) * Вид, класс, объем, оценка измерений. |

КОДИРОВКА ВИДОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНОК

| Код | Вид измерения | Единица объема |
| --- | --- | --- |
| N | Горизонтальные углы () в триангуляции | пункт |
| R | Горизонтальные углы в полигонометрии () | "-" |
| F | Широта астрономическая | "-" |
| L | Долгота астрономическая | "-" |
| А | Азимут астрономический | азимут (односторонний) |
| В | Базис, измеренный прибором Едерина | базис |
| С | Базисная сторона, измеренная дальномером | сторона |
| D | Сторона полигонометрии | "-" |
| S | Выходная сторона базисной сети | "-" |

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ

Форму I заполнил 30 окт. 1979 г. Сталешникова В.Ф.

Организация: ЦНИИГАиК ГУГК СМ СССР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| №№ пп | А | Б | В ФОРМА № 1 | №№ карт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | О | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Д | У | Б | Р | Q | В | И | Н | С | К | А | Я | - | Б | А | З |  |
| 3 | И | С | Н | А | Я | - | С | Е | Т | Ь | - | И | - | Т | Р | И |  |
| 4 | А | Н | Г | У | Л | Я | Ц | И | Я | * | П | Р | Е | Д | П | Р |  |
| 5 | И | Я | Т | И | Е | - | № | 1 | 4 | - | Г | У | Г | К | * | Ц |  |
| 6 | К | Г | Ф | * | П | У | Н | К | Т | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 0 | 8 | - | В | - | П | О | Л | Е | - | У | Т | Р | А | Ч | Е |  |
| 8 | Н | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | К | З | 9 | 3 | 6 | К | 4 | 0 | 3 | 1 | К | 4 | 0 | 3 | 2 |  |  |
| 10 | J | 3 | 9 | 0 | 1 | J | 4 | 0 | 0 | 1 | J | 4 | 0 | 0 | 2 | * |  |
| 11 | N | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 9 | 3 |
| 12 | N | 2 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 |  |
| 13 | N | 3 |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 |  |
| 14 | N | 4 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 0 |  |
| 15 | A | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| 16 | F | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 |
| 17 | L | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 9 |  |
| 18 | B | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | S | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | C | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № Стр. | ОПИСАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФОРМА № 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Индекс пункта | Индекс источника | Класс |  |  |  |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | К | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |  |  |  |
| 2 | H | Q | B | Q | A | Л | Е | К | С | Е | Е | В | К | А | * | С | 638 |
| 3 | И | Г | Н | · | * | А | Л | Е | К | С | Е | Е | В | К | А | * |  |
| 4 | 6 | * | ( | К | Q | Л | · | - | Ц | · | - | Ш | А | Р | - | П |  |
| 5 | · | - | К | Р | . | ) | * | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | * |  |
| 6 | * | * | = | 2 | Ц | Е | Н | Т | Р | - | I | - | П | Е | Р | Е | 639 |
| 7 | З | А | Л | Q | Ж | Е | Н | - | ( | 1 | 9 | 7 | 4 | ) | = | З |  |
| 8 | М | А | Р | К | А | - | № | 3 | 1 | 8 | = | 4 | Ц | Е | Н | Т |  |
| 9 | Р | - | П | - | М | А | Р | К | А | - | № | 6 | 1 | 0 | 5 | * |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Высота знака (см) м см | Высота старая (см) м см | Центр тип 5 4 3 2 1 |  |  |
|  | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | З | 0 | П |  |  |
| 12 | Марка (номер) 8 7 6 5 4 3 2 1 | Высота пункта (до 0,1 м) км м. | Признак | Дата источника | 640 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Г | 7 | 4 |  |
| 13 | Индекс смежного пункта 1 8 7 6 5 4 3 2 1 | Высота 2 км м. | Признак | Дата источника |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | Г | 7 | 4 |  |
| 14 | Индекс смежного пункта 2 8 7 6 5 4 3 2 1 | Направление на пункт 2 (до 0,1 ") 0 ' " |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |
| 15 | Направление на ОРП (до 0,1") 0 ' " | Расстояния до ОРП (до 0,01 м) км м. см |  |  |  |
|  | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | - | ОРП 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРП 2 | 641 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 0 | 8 | 8 | 4 | - | - | ОРП 3 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРП 4 |  |
| Содержание строк 2-10: Название пункта*Знак*Название старое.* Знак старый * Название ОРП1 * Назв. ОРП 2 * Назв. ОРП 3 * Назв. ОРП 4 * Примеч. * |

Организация ЦНИИГАиК ГУГК СМ СССР		Заполнил "25" окт. 1979 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| № стр. | А | Б | В Форма № 3 | № карт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Р | О | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1054 |
| 2 |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | J | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | N | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
| 6 |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1055 |
| 7 |  |  | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |  |
| 8 |  |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |  |
| 9 |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 |  |
| 10 | J | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | N | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |
| 12 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |  |
| 13 |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |  |
| 14 | R | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 |  |
| 16 |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |  | 1 | 9 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1057 |
| 17 | J | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | В | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 19 | F | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 |  |
| 20 | L | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 |  |
| 21 | А | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1058 |
| 22 | J | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | М | 0 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  |
| 24 | V | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
| 25 | К | 0 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 |  |

Ст. инженер Иванов И.И.				Считал: инженер Петров П.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

| №№ пп | Код | Значения класса | Вид измерения | Формат записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | Б | В |
| 1 | Р | О | Код информации о пункте; координаты пункта: | РО | № n | км м см ХХХХ ХХХ ХХ УУУУ УУУ УУ |
|  |  |  | n – количество строк для данного пункта |  |  |  |
|  | Р | F | Код информации о дополнительном или снесенном центре пункта | Р F | № n | км м см ХХХХ ХХХ ХХ УУУУ УУУ УУ |
| 2 | J | О | Индекс работы – источника информации | J О | ХХХХХ | 000 00 00 00 |
| 3 | N | 1-4 | Горизонтальны направления; измеренные в триангуляции | NR | № 0 № 1 № 2 . | 000000' 00"00 ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ . . . . . . . . |
| 4 | R | 1-4 | Горизонтальны направления; измеренные в полигонометрии | RR | № 0 № 1 № 2 | 000000 00"00 ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХХ ХХ ХХ ХХ |
| 5 | В | О | Базис, измеренный прибором Едерина | ВО | № | км м. мм 0ХХ ХХХ ХХХ |
| 6 | С | 1-4 | Базисная сторона, измеренная дальномером | СR | № | км м. мм 0ХХ ХХХ ХХХ |
| 7 | D | 1-4 | Сторона полигонометрии | DR | № | км м. мм 0ХХ ХХХ ХХХ |
| 8 | S | O | Выходная сторона базисной сети | S O | № | км м. мм 0ХХ ХХХ ХХХ |
| 9 | А | О | Астрономический азимут | А О | № | ХХХ0 ХХ' ХХ" ХХ |
| 10 | Е | О | Геодезический азимут, определенный непосредственно из наблюдений звезд | Е О | № | ХХХ0 ХХ' ХХ" ХХ |
| 11 | F | O | Астрономическая широта | F O | - | 0ХХ0 ХХ' ХХ" ХХ |
| 12 | L | O | Астрономическая долгота | L O | - | ХХХ0 ХХ' ХХ" ХХ |
| 13 | Z | O | Зенитные расстояния | Z O | № 1 № 2 № 3 | 0ХХ0 ХХ' ХХ" 00 0ХХ ХХ ХХ 00 0ХХ ХХ ХХ 00 . . . . . . . . . |
| 14 | М | О | Уклонение отвеса: в плоскости меридиана | М О | - | ±000 00' ХХ" ХХ |
| 15 | V | O | Уклонение отвеса в первом вертикале | V O | - | ±00 00' ХХ» ХХ |
| 16 | К | О | Высота квазигеоида над референц-эллипсоидом | К О | - | м см ±000 0ХХ ХХ |