ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ

КАТАЛОГОВ ВЫСОТ

ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Утверждена 
начальником Главного управления

геодезии и картографии

при Совете Министров СССР

и начальником Военно-топографического 
 управления Генерального штаба

Обязательна 
для всех ведомств и учреждений CCСР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕДРА» 
Москва 1971

УДК 025.3/4:528.37/38(О94.7)

Инструкция по составлению каталогов высот пунктов нивелирования. ГУГК при CM СCCP. М., изд-во «Недра», 1971, стр. 49, таблиц 18.

В Инструкции изложены основные требования к составлению каталогов высот пунктов нивелирования I, II, III и IV классов. В приложениях к Инструкции даны образцы заполнения и оформления каталогов.

С выходом настоящего издания утрачивают силу соответствующие разделы Инструкции по составлению каталогов координат геодезических пунктов издания 1961 г.

Инструкция составлена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Каталоги высот пунктов нивелирования подразделяются на следующие виды:

- сводные каталоги высот пунктов нивелирования, составляемые по листам карты масштаба 1 :200000 и (содержащие высоты нивелирных пунктов всех классов;

- каталоги высот пунктов нивелирования I и II классов;

- дополнения к сводным каталогам высот пунктов нивелирования.

Каталоги высот пунктов нивелирования предназначаются для использования помещенных в них данных при производстве топографических съемок при инженерно-геодезических изысканиях, при уравнивании нивелирных сетей, а также для научных исследований в области изучения движения земной коры и других явлений.

§ 2. В каталогах высоты пунктов нивелирования даются в Балтийской системе высот.

§ 3. Каталоги высот пунктов нивелирования составляются в одном экземпляре (составительские оригиналы каталогов). Текст печатается на машинке или пишется от руки черной тушью четким разборчивым почерком. Для написания цифр применяется вычислительный шрифт. Схемы и чертежи выполняются на плотной чертежной бумаге и в соответствии с условными знаками и образцами шрифтов, приведенными в приложениях к данной Инструкции. Надписи для схем и чертежей изготовляются на фотонаборных установках.

Правильность внесения в каталоги всех цифровых данных должна быть проверена по исходным материалам.

Составительские оригиналы каталогов подписывают: исполнитель работы (составил), бригадир (проверил), начальник цеха, начальник ОТК и главный инженер предприятия.

§ 4. Составленные и принятые ОТК каталоги размножаются в пяти экземплярах и рассылаются:

Центральному картографо-геодезическому

фонду ГУГК	……….2 экземпляра

Центральной геодезической части ВТС…………2         »

Территориальной инспекции Госгеонадзора

ГУГК	…………1         »

В случае, когда каталогизируемая площадь располагается на территориях, закрепленных за двумя смежными территориальными инспекциями госгеонадзора, каталоги размножаются в шести экземплярах.

Размножение каталогов производится, как правило, при помощи множительных приборов. Размножение текста допускается на пишущих машинках (с последующей считкой), а схем и чертежей - фотографическим путем.

Размноженные каталоги, так же как и их составительские оригиналы, переплетают в жесткую обложку.

Составительские оригиналы каталогов остаются на хранении в организациях, которые их составили.

§ 5. Исходными материалами для составления каталогов являются:

- ранее составленные каталоги высот пунктов нивелирования и дополнения к ним;

- ведомости превышений и высот пунктов вновь проложенных и уравненных нивелирных линий (ходов);

- материалы переуравнивания нивелирных сетей;

- материалы обследования и восстановления пунктов государственной нивелирной сети СССР.

§ 6. При совместном переуравнивании всей государственной нивелирной сети СССР составляется сводный каталог высот марок и реперов нивелирования I и II классов на всю территорию СССР. Такой каталог составляется по особым техническим указаниям, которые в настоящей Инструкции не приводятся.

I. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНЫХ КАТАЛОГОВ 
ВЫСОТ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Содержание каталогов

§ 7. Каталоги содержат высоты постоянно закрепленных пунктов нивелирования I, II, III и IV классов: марок, стенных и грунтовых реперов, а также занивелированных центров геодезических пунктов. Городские нивелирные сети и нивелирование, имеющее узко специальное назначение (нивелирование строительных объектов, гидротехнических сооружений и т. п.), а также нивелирные сети, которые не подлежат приемке территориальными инспекциями госгеонадзора ГУГК, в каталоги не включаются.

§ 8. Из утраченных нивелирных пунктов в каталоги включаются только те, которые являлись исходными или служили узловыми точками при уравнивании нивелирных сетей.

§ 9. В каталоги на малообжитые районы с редкой нивелирной сетью, кроме пунктов нивелирования, указанных в § 7, помещаются высоты временных реперов, насечек на скалах и валунах, а также определенные из геометрического нивелирования высоты пунктов съемочных сетей.

§ 10. Сводные каталоги составляются по листам карты масштаба 1:200000. На северные районы страны (севернее 60°) каталоги составляют по сдвоенным по широте листам, а севернее 760 - по строенным листам.

Каждому каталогу присваивается номенклатура и название листа карты, на площадь которого он составлен, например: «Сводный каталог высот пунктов нивелирования на лист карты масштаба 1: 200 000 N-38-XXX (Ивановка)».

§ 11 Каталог состоит из следующих разделов:

- пояснение к каталогу;

- список высот пунктов нивелирования;

- чертежи типов реперов и центров;

- схема нивелирной сети;

- указатель нивелирных линий.

Кроме того, каталог имеет обложку, титульный лист и оглавление. Образец сводного каталога высот пунктов нивелирования приведен в прилож. 1.

Пояснение к каталогу

§ 12. В пояснении приводятся следующие сведения:

- система высот пунктов нивелирования;

- перечень включенных в каталог работ по производству нивелирования с указанием организаций, выполнивших полевые работы, и года их выполнения;

- характеристика качества работ (средние квадратические ошибки на 1 км хода по каждой работе);

- список нивелирных линий (участков) с недопустимыми невязками (из работ, включенных в каталог);

- сведения о закреплении пунктов на местности нивелирными знаками;

- сведения о произведенных обследованиях, восстановлении пунктов нивелирной сети после ее создания и о помещенных в каталог утраченных пунктах нивелирования;

- перечень выполненных работ по нивелированию, которые не вошли в каталог, с указанием причин невключения;

- список принятых в каталоге сокращений.

§ 13. В перечне включенные в каталог работы помещаются по классам в порядке убывания их точности (I класс, II класс и т. д.). При наличии двух или нескольких работ одного класса они располагаются в обратном хронологическом порядке.

Перечень составляется по данным ГУГК и ВТУ на 1 января того года, в котором составляется каталог.

Список высот пунктов нивелирования

§ 14. Описок высот пунктов нивелирования составляется по образцу, приведенному в прилож. 1.

Пункты в списке группируются по нивелирным линиям. Нивелирной линией считается замкнутый ход, отдельный ход между пунктами высших классов, участок хода между узловыми точками или между узловой точкой и исходным пунктом.

Линии нивелирования в списке помещаются последовательно, начиная с северо-западного угла каталогизируемой площади, при этом сначала следуют все линии I класса, затем все линии II класса и так далее в порядке убывания их точностей.

В заголовке каждой линии указываются названия начального и конечного пунктов, класс нивелирования и номер работы (в скобках) согласно перечню, помещенному в пояснении к каталогу. Направления линий принимаются такими же, какими они значатся в материалах уравнивания нивелирных сетей (ведомостях превышений и высот).

Если нивелирная линия уходит за пределы каталогизируемой трапеции, то в список помещается только ее часть до первых пунктов за рамками. В этом случае под заголовком линии указываются начальный и конечный пункты участка, включенного в каталог.

Висячие нивелирные ходы помещаются в конце линий, от -которых они начинаются, с указанием класса хода и названия начального нивелирного пункта. Высоты пунктов, определенные из висячих ходов, в списке отмечаются звездочкой. Если от одной и той же линии отходит несколько висячих ходов разных классов, то первым в списке помещается ход высшего класса и далее в порядке снижения их классности.

В пределах каждой линии пункты располагаются последовательно, начиная c начального пункта.

§ 15. Нивелирным линиям III и IV разрядов в зависимости от точности нивелирования, в соответствии с Основными положениями о государственной нивелирной сети СССР издания 1954 и 1961 гг., присваивается III или IV .класс. Все нивелирные линии I и II разрядов переводятся во II класс. Нивелирные линии IV разряда, не удовлетворяющие по точности нивелированию IV класса, должны быть отнесены к высотной съемочной сети.

Об изменении класса нивелирных линий указывается в перечне работ, включенных в каталог.

§ 16. Нумерация пунктов в списке (№ по каталогу) дается порядковая, общая для всех включенных в каталог пунктов. При повторных включениях в список одних и тех же пунктов (конечные пункты нивелирных линий) в графе 1 их обозначают первоначально присвоенными номерами, взятыми в скобки.

Контрольным реперам порядковые номера не присваиваются; Они помещаются в списке вслед за основными реперами.

§ 17. Названия пунктов (номера марок и реперов) для внесения их в каталог принимают те, которые им были присвоены при выполнении толевых работ. При этом, если пункту дано название географического объекта, то оно согласовывается с картой наиболее крупного масштаба последнего года издания.

Названия занивелированных геодезических пунктов, которые вошли в изданные каталоги координат геодезических пунктов, изменению не подлежат, кроме случаев, когда ранее присвоенные им названия географических объектов были изменены. В таких случаях пунктам даются соответствующие новые названия.

Кроме названия, в графе 2 списка указывают вид нивелирного знака (грунт реп., пир. 2 кл., стен. реп. и т. д.) и тип репера (центра геодезического пункта).

Типы реперов и центров устанавливаются в соответствии с действующими альбомами типов центров и реперов и Инструкцией по нивелированию I, II, III и IV классов издания 1966 г.

Типы реперов, предусмотренных Инструкцией по нивелированию I, II, III и IV классов, и их нумерация приведены; в прилож. 4.

§ 18. Описания местоположений нивелирных пунктов выбираются из ведомостей превышений (или других исходных материалов) и согласовываются с картой наиболее крупного масштаба последнего года издания. Для реперов, расположенных вне населенных пунктов, и для пунктов триангуляции и полигонометрии, кроме описания местоположения, даются прямоугольные координаты в системе 1942 г., снятые с карты, с точностью 0,1..км.

Если пункт нивелирования включается в список повторно, то описание его местоположения не дается.

§ 19. Высоты пунктов нивелирования в с писке приводятся с округлением до величин:

- в линиях нивелирования всех классов 				0,001 м

- в высотных съемочных сетях					0,1 м

Измеренные превышения и поправки к ним в линиях нивелирования I, II, 1П и IV классов не округляются, а в высотных съемочных сетях - не даются.

В случае, если высота геодезического пункта отнесена не к -марке центра I, под ее значением дается пояснение, например:

162,76 I

центр II

Если центр геодезического пункта имеет занумерованную марку, то под  значением высоты указывается ее номер, например:

267,123

марка № 101

Расстояния от начального пункта записываются в графе 4 списка с округлением до 0,1 км.

Чертежи типов центров и реперов

§ 20: Чертежи реперов и центров, занивелированных геодезических пунктов, должны содержать все типы, помещенные в списке высот пунктов нивелирования данного каталога. Рисунки должны соответствовать образцам, приведенным в действующих альбомах типов центров и реперов и.в прилож. 4 настоящей Инструкции.

Стенная марка на чертежах не показывается, так как она разновидностей не имеет.

Схема нивелирной сети

§ 21. Схема нивелирной сети составляется в масштабе 1:200 000 по образцу, приведенному в прилож. 1. В случае, когда на территории каталогизируемой трапеции масштаба 1:200 000 расположены объекты .с густой нивелирной сетью, схему можно составлять на нескольких листах, с основного листа выносить схемы нивелирных сетей отдельных объектов, составляемые в более крупных масштабах.

На схеме показываются все нивелирные линии, реперы, марки и геодезические пункты, включенные в каталог. Рядом с условными знаками пунктов нивелирования даются их номера (названия). Из географических объектов на схему наносятся государственная граница СССР и береговые линии больших водных пространств (океанов, морей, крупных озер и водохранилищ).

Нивелирные линии, выходящие за границы листа карты, на который составляется данный каталог, на схеме показываются до первого нивелирного пункта, расположенного за рамкой.

§ 22. Схема должна иметь: заголовок с указанием, к какому каталогу она относится, разграфку трапеций масштаба 1:50 000, выходы координатной {километровой) сетки через 10 см с их оцифровкой, численный и линейный масштабы и условные знаки.

Надписи на схеме (названия и номера нивелирных пунктов, заголовок, расшифровка условных знаков, оцифровка географической и координатной сеток и т. д.) должны размещаться параллельно северной и южной рамкам. Названия и номера нивелирных пунктов, как травило, располагаются справа от них на свободных местах, но так, чтобы было ясно, к каким пунктам они относятся. Пересекать подписями внешние рамки трапеций не разрешается.

Если схема составляется на нескольких листах, то размер каждого листа не должен превышать 70х70 см. В этом случае на каждом листе схемы дается номер листа, заголовок и масштаб. Условные знаки и картограмма расположения листов схемы даются только на первом (основном) листе.

Указатель нивелирных линий

§ 23. Указатель нивелирных линий составляется по трапециям масштаба 1:50000. Он содержит номенклатуры трапеций, названия линий, классы нивелирования и страницы каталога.

Линии разных классов, относящиеся к одной трапеции масштаба I:50 000, в указателе размещаются в порядке убывания точности классов. Линия, проходящая по нескольким трапециям, включается в каждую из них. В этом случае под названием линии указывается ее участок, относящийся к данной трапеции.

II. СОСТАВЛЕНИЕ КАТАЛОГОВ ВЫСОТ 
ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ I И II КЛАССОВ

§ 24. Каталоги высот пунктов нивелирования I и II классов составляются по полигонам или нивелирным линиям. Каждому каталогу присваивается наименование географического района, на который он составлен, c указанием номеров объектов работ.

Каталог содержит:

- обложку, титульный лист и оглавление;

- пояснение к каталогу;

- список превышений и высот пунктов нивелирования;.

- чертежи типов реперов и центров;

- схему нивелирных линий;

- алфавитный указатель пунктов нивелирования.

В один каталог могут включаться как отдельные нивелирные линии, так и линии одного или нескольких полигонов. Образец каталога высот пунктов нивелирования I и .II.классов приведен в прилож. 2.

§ 25. В пояснении к каталогу должны быть даны следующие сведения:

- система высот пунктов нивелирования;

- перечень включенных в каталог нивелирных линий с указанием организаций, выполнивших полевые работы, и года их выполнения;

- краткое описание методов производства нивелирования, сведения об инструментах (фирма, шифр и номер нивелира, увеличение зрительной трубы, цена деления уровня, тип реек);

- характеристика точности полевых работ (средние .квадратические ошибки на 1 км хода), способ уравнивания, характеристика качества нивелирования по результатам уравнивания;

- сведения об исходных данных (наименования исходных пунктов, типы центров, местоположения, значения высот с указанием системы, из каких источников взяты исходные данные);

- сведения о произведенных обследованиях пунктов нивелирной сети;

- сведения о закреплении пунктов нивелирования на местности;

- список принятых в каталоге сокращений.

§ 26. В списке превышений и высот пункты нивелирования группируются по отдельным нивелирным линиям соответственно их порядковому расположению. Из нивелирных линий, образующих отдельный полигон, первой в.списке должна значиться линия, расположенная в его северо-западном углу, .второй - следующая за ней по ходу часовой стрелки и т. д.

Если каталог включает несколько полигонов, то в списке нивелирные линии располагаются в .порядке образования полигонов, начиная с северо-западного угла общей схемы.

Перед группой нивелирных пунктов, входящих в отдельную линию, дается заголовок, в котором указываются: номер линии, ее наименование (начальный и конечный пункты), класс нивелирования и год его производства. Если нивелирная линия входит в полигон, имеющий номер, присвоенный ему в Сводном каталоге высот марок и реперов нивелирования I и II классов на территорию СССР, то номер полигона указывается в конце заголовка в скобках.

Все данные о пунктах нивелирования в список вносятся из ведомостей превышений и высот, составленных в результате уравнивания нивелирных сетей.

Типы реперов и центров занивелированных геодезических пунктов указываются в соответствии с действующими альбомами типов центров и реперов и прилож. 4 настоящей Инструкции.

Каждый пункт нивелирования в списке превышений и высот имеет свой порядковый номер (номер по каталогу). Пункты, входящие в две или несколько нивелирных линий (исходные пункты и узловые точки уравненных нивелирных сетей), в каждой из них должны значиться под одними и теми же порядковыми номерами, присвоенными им при первом внесении в список.

Контрольные реперы порядковых номеров не имеют и помещаются в списке вслед за основными реперами. Их высоты отмечаются звездочкой.

Описание местоположения пункта делается в соответствии с указаниями § 18 настоящей Инструкции.

§ 27. Чертежи типов реперов и центров занивелированных геодезических пунктов составляются в соответствии с требованиями § 22 настоящей Инструкции.

§ 28. Схема нивелирных линий составляется в масштабах 1:300 000, 1:500 000 или 1:1 000 000 (в зависимости от плотности нивелирной сети). На схеме показываются все вошедшие в каталог нивелирные линии показом всех реперов. Схема оформляется географической разграфкой (не реже, чем через 10 как по широте, так и по долготе), заголовком, численным масштабом и условными знаками. На схеме подписываются: номера нивелирных линий, названия конечных пунктов линий и географические координаты линий разграфки. Классность нивелирных линий отображается соответствующими условными знаками.

§ 29. Алфавитный указатель пунктов нивелирования содержит названия (номера) пунктов, виды знаков, номер по каталогу и номенклатуры трапеций масштаба 1:100 000, к которым они относятся.

В алфавитный указатель в первую очередь вписываются номерные пункты нивелирования (репера и марки), а затем в соответствии с алфавитом - пункты, имеющие названия. Номерные пункты располагаются в порядке возрастания их номеров.

Контрольные реперы в алфавитный указатель не включаются.

III. СОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ К СВОДНЫМ 
КАТАЛОГАМ ВЫСОТ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ'

§ 30. Дополнения к сводным каталогам составляются по мере завершения на отнесенных к ним площадях (трапециях масштаба 1:200 000) работ по проложению и уравниванию новых и переуравниванию старых нивелирных сетей, а также обследования и восстановления пунктов государственной нивелирной сети.

Если на площади сводного каталога количество новых нивелирных знаков превышает 50% по отношению к имеющимся или более половины старых нивелирных линий переуравнено, то такой сводный каталог подлежит пересоставлению.

§ 31. Дополнение к сводному каталогу состоит из следующих разделов:

- пояснение;

- ведомость изменений в сводном каталоге;

- список высот пунктов нивелирования;

- чертежи типов реперов и центров;

- схема нивелирной сети;

- указатель нивелирных линий.

Так же, как и сводный каталог, дополнение к нему должно быть оформлено титульным листом, оглавлением и обложкой. Образец дополнения к каталогу приведен в прилож. 3.

§ 32. Пояснение к дополнению составляется в соответствии с указаниями § 12 и 13 настоящей Инструкции и с учетом следующих положений:

- нумерация в перечне работ, включенных в дополнение, является продолжением нумерации работ в соответствующем перечне составленного ранее сводного каталога;

- сведения об обследовании и восстановлении пунктов нивелирной сети даются только за период, прошедший после составления сводного каталога;

- в пояснение включается список переуравненных нивелирных линий.

§ 33. Ведомость изменений в сводном каталоге составляется на основании данных обследования и восстановления пунктов нивелирования и материалов переуравнивания старых нивелирных сетей.

В ведомость вносятся как пункты, получившие изменения в высоте, классности или в описании местоположения, так и утраченные, а также занивелированные геодезические пункты, у которых изменилось название. За внесенными в ведомость изменений пунктами нивелирования сохраняются порядковые номера (номера по каталогу), присвоенные им при .составлении сводного каталога.

§ 34. Список высот пунктов нивелирования составляется в соответствии с требованиями § 14 - 19 настоящей Инструкции. В него включаются пункты нивелирования вновь проложенных нивелирных линий (сетей), которые не вошли в сводный каталог. Порядковая нумерация пунктов в списке дополнения является продолжением порядковой нумерации сводного каталога.

§ 35. Схема нивелирной сети оформляется в соответствии с указаниями § 21 и 22 настоящей Инструкции. На схему наносятся новые нивелирные линии, проложенные после составления сводного каталога, и входящие в них пункты, которые включены в список дополнения.

§ 36. Чертежи типов центров и реперов и указатель нивелирных линий составляются в соответствии с требованиями § 20 и 23 настоящей Инструкции.

§ 37. На титульном листе дополнения к сводному каталогу должна быть сделана надпись: «Пользоваться дополнением следует только совместно с основным сводным каталогом».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ

СВОДНОГО КАТАЛОГА

ВЫСОТ ПУНКТОВ

НИВЕЛИРОВАНИЯ.

Образец обложки и титульного листа

ПРЕДПРИЯТИЕ № 7

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

СВОДНЫЙ КАТАЛОГ 
ВЫСОТ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ 
НА ЛИСТ КАРТЫ МАСШТАБА 1 : 200 000

N-38-XXX 
(Ивановка)

Балтийская система высот

1961

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснение к каталогу	…………………..13

Список высот пунктов нивелирования	………………….16

Чертежи типов реперов и центров	………………….19

Схема нивелирной сети	………………….20

Указатель нивелирных линий	………………….21

ПОЯСНЕНИЕ К КАТАЛОГУ

Каталог содержит высоты пунктов нивелирования  I, II, Ш и IV классов, выполненного в 1951 - 1959 г.

Высоты пунктов даны в Балтийской системе высот.

Перечень работ, включенных в каталог

Р а б о т а  №  1. Нивелирование I класса по линии Москва - Сызрань, выполненное в  1951 г. Предприятием № 7.

Р а б о т а  №  2. Нивелирование II класса по линии Иваново - Новки, выполненное в 1954 г. Предприятием № 7.

Р а б о т а  №  3. Нивелирование III и IV классов Семеновского участка, выполненное в  1958 - 1959 гг. Предприятием № 7.

Р а б о т а  №  4. Нивелирование II .и IV классов Ивановского участка, выполненное в 1955 г. Государственным трестом по изысканию и проектированию водного хозяйства (часть нивелирных линий IV класса из-за недопустимых невязок переведена в высотные съемочные сети).

Характеристика качества работ

| № работы, название линии (участка) | Средние квадратические ошибки на 1 км хода, в мм |
| --- | --- |
|  | случайные | систематические | из уравнивания |
| Нивелирование I класса |
| 1. Москва - Сызрань | ± 0,56 | ± 0,14 | ± 1,68 |
| Нивелирование II класса |
| 2. Иваново - Новки | ± 1,42 | ± 0,10 | ± 1,80 |
| Нивелирование III класса |
| 3. Семеновский участок | - | - | ± 2,2 |
| 4. Ивановский участок | - | - | ± 2,7 |
| Нивелирование IV класса |
| 3. Семеновский участок | - | - | ± 13,3 |
| 4. Ивановский участок | - | - | ± 7,7 |

Список нивелирных линий (участков) с недопустимыми невязками 
(из работ, включенных в каталог)

| № п/п | Номенклатура трапеции масштаба 1:100 000, № работы | Название нивелирной линии (участков) | Наименование организации выполнившей работу, и год ее производства | Длина линии, участка (секции), км | Невязки. мм | Промежуточные нивелирные пункты с недопустимыми невязками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полученная | допустимая |  |
| 1 | N – 38 – 108, работа № 3 | Марка 342 – грунт. реп. 2005 | Предприятие № 7, 1958 г. | 8,3 | -33 | ± 29 | Грунт. реп. 411, грунт. реп. 1316 |
| 2 | N – 38 – 108, работа № 4 | Грунт. реп. 1206 - грунт. реп. 1058 | Гострест по изысканию и проектированию водного хозяйства 1955 г. | 15,3 | +87 | ± 78 | Грунт. реп. 25, грунт. реп. 2092 |

Пункты нивелирования на местности закреплены нивелирными знаками, типы реперов и центров которых показаны на чертежах (стр.19) .

Высоты занивелированных геодезических пунктов отнесены к маркам центра I. Если высоты относятся к другим точкам, это оговорено под их значениями.

Для пунктов нивелирования № 42, 43 и 94 (по каталогу) из-за отсутствия сведений высоты контрольных реперов в верхней плоскости монолита не даны.

В 1958 г. в результате обследования пунктов государственной нивелирной сети, выполненного Предприятием № 7, было установлено, что часть пунктов нивелирования III и IV классов на местности не сохранилась.

Высоты утраченных пунктов нивелирования в каталог не помещены, кроме тех, которые служили исходными пунктами или являлись узловыми точками при вычислении высот. На схеме нивелирной сети утраченные пункты показаны особым условным знаком.

Перечень работ, не включенных в каталог

| № п/п | Номенклатура трапеции масштаба 1:100 000 | Название работы, класс, когда и кто исполнил | По каким причинам не включена в каталог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N – 38 – 107 | Нивелирование IV класса Боровского района, 1946 г., Государственный землеустроительный трест | Пункты закреплены временными реперами |
| 2 | N – 38 – 119 | Нивелирование IV класса в районе Беловской ГЭС, 1946 г., Трест по изысканию и проектированию водного хозяйства | Материалы утрачены |

В списке высот пункты нивелирования сгруппированы по нивелирным линиям, а линии - по классам. Сначала помещены все линии I класса, начиная с северо-западного угла каталогизируемой площади и далее распространяясь в направлении на юго-восток, затем в том же порядке- линии II класса и т. д.

Висячие нивелирные ходы в списке помещены в конце линий, от которых они ответвляются.

Значения высот контрольных реперов и пунктов нивелирования, определенных из висячих ходов, в списке отмечены звездочкой.

Список принятых в каталоге сокращений

| Принятое сокращение | Полное название | Принятое сокращение | Полное название |
| --- | --- | --- | --- |
| « |  |  |  |
| вост. | восточный, -ая | свх. | совхоз |
| вр. | временный, -ая | сигн. | сигнал |
| грунт. | грунтовый | ск. | скальный |
| жел. дор. | железная дорога | с. с. | съемочная сеть |
| ж. – д. | железнодорожный. -ая | стен. | стенной, -ая |
| кл. | класс | стб. | столб |
| п. п. | пункт полигонометрии | фунд. | фундаментальній |
| пир. | пирамида | ц. | церковь |
| реп. | репер | южн. | южный, -ая |
| с. | селение |  |  |

СПИСОК ВЫСОТ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

| № по каталогу | Название (номер) пункта, вид знака и тип центра | Описание местоположения пункта, координаты х и у, км | Расстояние от начального пункта, км | Измеренное превышение, м | Поправки в превышения, мм | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за переход к нормальным высотам | из уравнивания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Линия: Москва – Сызрань, I класс (1) |
| Участок: марка 6509 – стен. реп. 5611 |
| 1 | 6509, марка | Чулково, ст.. водонапорная башня | 305,8 |  |  |  | 12934 |
|  |  |  |  | - 6,9032 | +0,3 | -1,1 |  |
| 2 | 7193, марка | Ильино, ст., здание вокзала | 311,2 |  |  |  | 122,540 |
|  |  |  |  | -16,6031 | +0,3 | -1,3 |  |
| 3 | 7138, марка | Линда, ст.. здание багажной кладовой | 319,7 |  |  |  | 105,936 |
| ……… | …………………… | ……………………………………………………………… | …………….. | ……………………….. | ………….. | ………… | ………………… |
| 11 | 5611, стен. реп., тип 143 | Софьино, ст., здание депо | 361,5 |  |  |  | 141,281 |
| Линия: Иваново – Новки, II класс (2) |
| Участок: марка 533 – грунт. реп. 2187 |
| 12 | 533, марка | Юксеево, с., здание больницы | 129,4 |  |  |  | 224,925 |
|  |  |  |  | +19,0030 | +0,2 | +4,1 |  |
| 13 | 418, стен. реп., тип 143 | Ничково, с., здании е почты | 136,7 |  |  |  | 243,932 |
|  |  |  |  | -6.2184 | +0,1 | +3,1 |  |
| 14 | 2110, грунт. реп., тип 125 | 143 км шоссе Иваново – Родники, в 22 м к северу от 1-го пикета х = 5907,8; у = 8646,3 | 142,2 |  |  |  | 237,717 |
| ………. | ……………………. | …………………………………………………………… | ……………. | …………………….. | ………… | ………….. | …………………. |

продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2187, грунт. реп., тип 125 | 194 км шоссе Иваново – Родники, в 13 м к югу от 6-го пикета х = 5855,9; у = 8648,7 | 193,4 |  |  |  | 132,266 |
| Линия: марка 9197 – стен. реп. 418, III класс (4) |
| Участок: грунт. реп. 2092 – стен. реп. 418 |
| 31 | 2092, грунт. реп., тип 125 | Подлужье, с., в 1,1 км к западу от него, в 9 м к северу от развилки дорог х = 5912,8; у = 8634,3 | 35,6 |  |  |  | 241,215 |
|  |  |  |  | +4,226 | - | -2 |  |
| 32 | 2248, грунт. реп. Утрачен | Озерное, с., в 0,8 км к востоку от него, в 15 м к северу от угла леса х = 5912,2; у = 8638,8 | 40,9 |  |  |  | 245,439 |
|  |  |  |  | -1,505 | - | -2 |  |
| (13) | 418, стен. реп. |  | 45,1 |  |  |  | 243,751 |
| Линия: грунт. реп. 450 – стен. Реп. 2225, III класс (3) |
| (17) | 450, грунт реп. |  | 0,0 |  |  |  | 215,318 |
| 33 | 2128, грунт. реп., тип 125 | Субботино, с., в 1,8 км к юго-западу от него, в 26 м к югу от перекрестка дорог х = 5897,8; у = 8651,4 | 6,2 | +4,251 +2,180 | - - | +1 +1 | 219,570 |
| 34 | 2131, грунт. реп., тип 125 | Козлово, с., в 0,2 км к западу от него, в 35 м к западу от изгиба дороги х = 5898,9; у = 8655,7 | 11,1 |  |  |  | 221,751 |
| ............. | …………………….. | ……………………………………………………………… | ………….. | ……………………… | …………… | ………… | ………………… |
| Линия: грунт. реп. 2248 – грунт. реп. 2044, IV класс (4) |
| (32) | 2248, грунт. реп. |  | 0,0 |  |  |  | 245,439 |
|  |  |  |  | -2,119 | - | -18 |  |
| 118 | 2094, грунт. реп.. тип 125 | Хорьково, с.. в 2,1 км восточнее от него, в 15 м к юго-западу от угла леса х = 5908,4; у = 8638,2 | 3,8 |  |  |  | 243,302 |
|  |  |  |  | +5,597 | - | -22 |  |
| 119 | 2176, грунт. реп., тип 125 | Авдеево, с.. в 0,5 км к востоку от него, в 9 м южнее перехрестка дорог х = 5903,7; у = 8637,5 | 8,8 |  |  |  | 248,877 |
|  |  |  |  | -6,339 | - | -18 |  |

продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 2133, грунт. реп.. тип 125 | Столбы, с., в 0,9 км к северо-востоку от него, в 30 м западнее сарая х = 5904,2; у = 8641,2 | 12,9 |  |  |  | 242,520 |
|  |  |  |  | -7,218 | - | -18 |  |
| 121 | 2117, грунт. реп., тип 125 | Болотово, с., в 1,4 км к западу от него, в 21 м к югу от стыка дороги с контуром леса х = 5901,8; у = 8643,7 | 16,6 |  |  |  | 235,284 |
|  |  |  |  | -3,493 | - | -19 |  |
| (16) | 2044, грунт. реп. |  | 20,7 |  |  |  | 231,772 |
| Висячий ход от грунт. реп. 2176, IV класс (4) |
| (119) | 2176, рунт. реп. |  | 0,0 |  |  |  | 248,877 |
|  |  |  |  | +18,243 | - | - |  |
| 122 | Боброво. пир. 3 кл., тип 56 | Боброво, с.. в 1,8 км к юго-западу от него, на вершине горы х = 5901,2; у = 8637,6 | 2,6 |  |  |  | 267,120* |
| Линия: стен. Реп. 418 – грунт. реп. 2271, IV класс (3) |
| (13) | 418, стен. реп. |  | 0,0 |  |  |  | 243,932 |
|  |  |  |  | -4,627 | - | +23 |  |
| 123 | 2098, грунт. реп., тип 125 | Грабино, с.. в 0,8 км к востоку от него, в 53 м к юго-западу о т пруда х = 5917,6; у = 8647,3 | 6,9 |  |  |  | 239,328 |
|  |  |  |  | +3,241 | - | +17 |  |
| 124 | 2100 грунт. реп. , тип 125 | Окунево, с.. в 1,7 км к северу от него, в 21 м к западу от дома лесника х = 5913,8; у = 8648,5 | 11,1 |  |  |  | 242,586 |
|  |  |  |  | +15,174 | - | +15 |  |
| 125 | Ключи – южн., пир. 2 кл.. тип 1 | Ключи, с.. в 1 км к югу от него на вершине горы х = 5909,2; у = 8649,1 | 15,6 |  |  |  | 257,775 |
|  |  |  |  | -10,670 | - | +13 |  |
| 126 | 2271, грунт. реп., тип 125 | Порозово, с. в 1,2 км к северо-западу от него, в 40 м к югу от стыка контура леса с дорогой х = 5906,2; у = 8651,1 | 19,4 |  |  |  | 247,118 |

УКАЗАТЕЛЬ НИВЕЛИРНЫХ ЛИНИЙ

| Трапеция масштаба 1:50 000 | Названии е нивелирной линии (участка линии) | Класс нивелирования | Страницы каталога |
| --- | --- | --- | --- |
| N–38–107-А | Иваново – Новки (участок: марка 533 – грунт. реп. 2044) | II | 51 |
|  | Марка 9197 – стен. реп. 418 (участок: грунт. реп. 2092 – стен. реп. 418) | III | 59 |
|  | Грунт. реп. 2248 – грунт. реп. 2044 | IV | 61 |
|  | Висячий ход от грунт. реп. 2176 | IV | 62 |
|  | Стен. реп. 418 – грунт. реп. 2271 (участок: стен. реп. 418 – Ключи, южн. пир.) | IV | 70 |
| N-38-107-Б | Грунт. реп. 450 – стен. реп. 2225 (участок: грунт. реп. 2128 – стен. реп. 2225) | III | 105 |
|  | Грунт. реп. 2271 – грунт. реп. 2119 | IV | 109 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБРАЗЕЦ

КАТАЛОГА

ВЫСОТ ПУНКТОВ 
НИВЕЛИРОВАНИЯ I и II КЛАССОВ

Образец обложки титульного листа

ПРЕДПРИЯТИЕ № 7 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР.

КАТАЛОГ

ВЫСОТ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ 
I и II КЛАССОВ

на восточную часть

петровской области

(объекты 7 - 311, 7 - 313 и 7 - 314)

Балтийская система высот

1969

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Пояснение к каталогу…………………………………………………………………………. | 25 |
| --- | --- |
| Список превышений и высот пунктов нивелирования………………………………….. | 28 |
| Чертежи типов реперов и центров…………………………………………………………. | 30 |
| Схема нивелирной сети……………………………………………………………………… | 31 |
| Алфавитный указатель пунктов нивелирования………………………………………… | 32 |

ПОЯСНЕНИЕ К КАТАЛОГУ

Каталог содержит высоты пунктов нивелирования I и II классов на объекты 7 - 311, 7 - 313, 7 - 314. Полевые работы по проложению нивелирной линии I класса выполнены в 1948 г., а нивелирных линий II класса - в 1968 г.

Высоты пунктов в каталоге даны в Балтийской системе высот.

Перечень нивелирных линий, включенных в каталог

| № линии | Название линий | Класс нивели-рования | Год производства полевых работ | Наименование организации, выполнившей полевые работ ы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ульяновск - Котовка | I | 1948 | Предприятие № 10 |
| 2 | Ульяновск - Волотовка | II | 1968 | Предприятие № 7 |
| 3 | Волотовка - Марьяновка | II | 1968 | То же |
| 4 | Волотовка - Сарчоха | II | 1968 | " - " |
| 5 | Марьяновка - Сарчоха | II | 1968 | " - " |
| 6 | Сарчоха - Котовка | II | 1968 | " - " |

При производстве нивелирования I класса руководством служило Временное наставление по нивелированию I класса издания 1945 г. Нивелирование II класса выполнено в соответствии с требованиями Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов издания 1966 г,

Сведения об инструментах, которые применялись при производстве нивелирования

| Характеристики инструментов | Нивелирные линии, их названия и класс |
| --- | --- |
|  | Линия № 1 Ульяновское – Котовка. I класс | Линия № 2 Ульяновское – Волотовка. II класс | Линия № 3 Ульяновское – Марьяновка. II класс | Линия № 4 Волотовка – Сарчоха. II класс | Линия № 5 Марьяновка – Сарчоха. II класс | Линия № 6 Сарчоха – Котовка. II класс |
| Шифр и номер нивелира | Ni 004 № 129817 | Ni 004 № 129807 | Ni 004 № 129807 | 004 № 129817 | - | - |
| Фирма | Цейсс (Иена) | Цейсс (Иена) | Цейсс (Иена) | Цейсс (Иена) | - | - |
| Увеличение зрительной трубы | 44,2х | 44,2х | 44,2х | 44,2х | - | - |
| Цена деления уровня | 3",275 на 0,8 мм | 3",290 на 0,8 мм | 3",275 на 0,8 мм | 3",290 на 0,8 мм | - | - |
| Тип реек | 3-метровые штриховые с инварной полосой | 3-метровые штриховые с инварной полосой | 3-метровые штриховые с инварной полосой | 3-метровые штриховые с инварной полосой | - | - |

Уравнивание нивелирной линии I класса Ульяновское - Котовка было произведено в процессе общего уравнивания государственной нивелирной сети СССР I и II классов в 1949 -1950 гг. Указанная линия является частью полигона I класса № 74.

Высоты пунктов нивелирования, определенные при общем уравнивании 1949—1950 гг. и отнесенные к нулю Кронштадтского футштока (Балтийская система высот), помещены в Каталоге высот марок и реперов нивелирования I и II классов (разрядов), изданном в 1950 г. в трех томах. Линия Ульяновское - Котовка включена во второй том каталога.

Уравнивание нивелирных линий № 2—6 II класса выполнено в 1969 г. предприятием № 7. Для уравнивания был применен способ условий. Исходными данными служили высоты марок № 1257 (с. Ульяновское), № 1298 (с. Марьяновка) и грунтового репера № 54 (с. Котовка), взятые из вышеназванного каталога. Типы центров исходных пунктов нивелирования, их высоты и местоположения приведены в соответствующих линиях в списке превышений и высот настоящего каталога.

Характеристика точности полевых работ 
и качества нивелирования по результатам уравнивания

| № и название нивелирной линии | Средние квадратические ошибки на 1 км хода, мм |
| --- | --- |
|  | случайные | систематические | из уравнивания |
| Нивелирование I класса |
| 1. Ульяновское - Котовка | ± 0,37 | ± 0,04 | ± 0,85 |
| Нивелирование II класса |
| 1. Ульяновское - Волотовка | ± 1,02 |  | ± 1,95 |
| 3. Волотовка - Марьяновка | ± 1,20 |  | ± 2,08 |
| 4. Волотовка - Сарчоха | ± 1,12 |  | ± 1,81 |
| 5. Марьяновка - Сарчоха | ± 0,87 |  | ± 2,15 |
| 6. Сарчоха - Котовка | ± 0,68 |  | ± 2,01 |

Пункты на местности закреплены нивелирными знаками, типы реперов и центров которых показаны на чертежах (стр. 30).

В 1967 г. предприятием № 7 было произведено обследование пунктов нивелирования по линии I класса Ульяновское - Котовка. Обследование показало, что на местности сохранилось 90% нивелирных знаков. Для ряда пунктов в связи с изменением облика местности уточнено их местоположение.

При составлении списка превышений и высот на линию I класса Ульяновское - Котовка утраченные пункты не включались. В этом случае превышения и поправки через утраченные пункты вычислялись путем суммирования. Местоположения пунктов согласованы с результатами обследования.

В списке превышений и высот пункты нивелирования сгруппированы по линиям. Пункты, входящие в две линии и более, а списке имеют один и тот же порядковый номер (№ по каталогу).

Высоты контрольных реперов в списке отмечены звездочкой.

Список принятых в каталоге сокращений

| Принятое сокращение | Полное название |
| --- | --- |
| вост. | восточный, -ая |
| врем. | временный, -ая |
| грунт. | грунтовый |

СПИСОК ПРЕВЫШЕНИЙ И ВЫВСОТ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

| № по каталогу | Название (номер) пункта, вид знака и тип центра | Описание местоположения пункта, координаты х и у, км | Расстояние от начального пункта. км | Измеренное превышение, м | Поправки в превышения, мм | Уравненное превышение, м | Расхождение в превышениях между прямым и обратным ходами, мм | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за приведение к нормальным высотам | из уравнивания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Линия № 1. Ульяновское - ;Котовка, I класс, 1948 г. (74) |
| 1 | 1257, марка | Ульяновское, с., южная стена здания сельского клуба | 0,0 |  |  |  |  |  | 188,021 |
|  |  |  |  | +0020 | -0,3 | 0,0 | +0.3017 | +0,1 |  |
| 2 | 258, грунт. реп. тип 121 | Ольховка. Ст., в 1,5 км от нее, на 2 пикете 145 км железной дороги, в 15 км к югу полотна х = 8173,4, у = 7851,2 Контрольный репер № 132 в верхней плоскости монолита | 3,1 |  |  |  |  |  | 188,323 187,335* |
|  |  |  |  | -1,0001 | -0,3 | -0,1 | -1,0005 | -0,2 |  |
| 3 | 1281, марка | Елизаветинка, ст.. северная стена здания вокзала | 7,8 |  |  |  |  |  | 187,322 |
|  |  |  |  | -9,4958 | -1,0 | -0,1 | -9,4969 | -2,1 |  |
| 4 | 289, марка | Ушаково, ст ., южная стена водонапорной башни | 13,5 |  |  |  |  |  | 177,825 |
| 36 | 54, грунт. реп., тип 117 | Котовка. С., в 0,6 км к западу от него, в 12 м к северо-востоку от пересечения шоссе с проселочной дорогой х = 6281,3, у = 9151,6 Контрольный репер № 292 в верхней плоскости монолита | 317,4 |  |  |  |  |  | 161,917 160,722* |

продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия № 2 Ульяновское – Волотовка, II класс. 1968 г. |
| 1 | 1257, марка | Ульяновское, с., южная стена здания сельского клуба | 0,0 |  |  |  |  |  | 18821 |
|  |  |  |  | +6,2315 | +0,3 | +0,2 | +6,2320 | +4,6 |  |
| 37 | 7619, стен. реп., тип 153 | Кисляковка, с., восточная стена главного здания больницы | 5,0 |  |  |  |  |  | 194,253 |
|  |  |  |  | +37,0488 | +0,2 | +0,2 | +37,0492 | -1,8 |  |
| 38 | 6192, марка | Кущевка, западная стена здания сельсовета | 12,1 |  |  |  |  |  | 231,302 |
|  |  |  |  | -7,1863 | +0,1 | +0,2 | -7,1860 | -0,3 |  |
| 39 | 659¸грунт. реп., тип 146 | Петровское,с с.. в 1,3 км к юго-западу от него, в 20 м к югу от пересечения шоссейных дорог х = 6303,8, у = 9002,2 | 19,2 |  |  |  |  |  | 224,116 |
|  |  |  |  | +33,9541 | +0,3 | +0,2 | +33,9544 | -7,0 |  |
| 40 | Горохово, пир. 3 кл., тип 56 | Горохово, с., в 1,1 км западнее от него на возвышении, в 10 м от шоссе х = 6307,7, у = 9006,3 | 25,0 |  |  |  |  |  | 258,070 |
| ………… | ………………… | …………………………………….. | ………… | ..................... | ................. | ……. | ……………… | …………………. | …………………. |
| 57 | 733, грунт. Реп. Тип 148 | Волотовка, с., в 0,4 км к востоку от него, в 37 м к северу от моста через р. Ельма х = 6381,4, у = 9040,5 |  |  |  |  |  |  | 220,503 |

П р и м е ч а н и е. Кроме обзорной схемы, к каталогу прилагается подробная схема нивелирной сети или отдельных линий, составленная в соответствии с § 28 настоящей инструкции

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

| Название (номер) пункта, вид знака | № по каталогу | Трапеция масштаба 1:100 000 |
| --- | --- | --- |
| 54, грунт. реп. | 36 | N-41-125 |
| 258, грунт. реп. | 2 | N-41-123 |
| 289, марка | 4 | N-41-123 |
| 659, грунт. реп. | 39 | N-41-123 |
| 733, грунт. реп. | 57 | N-41-113 |
| 1257, марка | 1 | N-41-123 |
| 1281, марка | 3 | N-41-123 |
| 6083, марка | 42 | N-41-112 |
| 6192, марка | 38 | N-41-112 |
| 7619, стен. реп. | 37 | N-41-112 |
| …………………… | ….. | ……………… |
| А Авилово, сигн. | 187 | N-41-124 |
| Б Буково, пир. | 215 | N-41-113 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБРАЗЕЦ

ДОПОЛНЕНИЯ

К СВОДНОМУ

КАТАЛОГУ ВЫСОТ

ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Образец обложки

ПРЕДПРИЯТИЕ № 7

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ДОПОЛНЕНИЕ 
К СВОДНОМУ КАТАЛОГУ ВЫСОТ

ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

НА ЛИСТ КАРТЫ МАСШТАБА 1:200 000,

СОСТАВЛЕННОМУ В 1961 г.

N-38-XXX 
(Ивановка)

Балтийская система высот

1969

Образец титульного листа

ПРЕДПРИЯТИЕ № 7

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ДОПОЛНЕНИЕ

К СВОДНОМУ КАТАЛОГУ ВЫСОТ

ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

НА ЛИСТ КАРТЫ

МАСШТАБА 1:200 000,

СОСТАВЛЕННОМУ В 1961 г.

N-38-XXX

(Ивановка)

Балтийская система высот

Пользоваться дополнением

следует только совместно

с основным сводным каталогом

1969 -

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Пояснение…………………………………………………………………………… | 37 |
| --- | --- |
| Ведомость изменений в сводном каталоге……………………………………. | 38 |
| Список высот пунктов нивелирования…………………………………………. | 39 |
| Чертежи типов центров и ре6перов…………………………………………….. | 41 |
| Схема нивелирной сети………………………………………………………….. | 42 |
| Указатель нивелирных линий……………………………………………………. | 43 |

ПОЯСНЕНИЕ

Дополнение к каталогу содержит высоты пунктов нивелирования III и IV классов, выполненного в 1962 - 1967 гг., и изменения в высотах, классности, названиях и описаниях местоположения нивелирных пунктов сводного каталога, полученные в результате выполнения работ по проложению новых линий нивелирования, переуравниванию старых нивелирных сетей и обследованию сохранности нивелирных знаков за период после его составления.

Высоты пунктов даны в  Балтийской системе высот.

Перечень работ, включенных в дополнение к каталогу

Р а б о т а   №. 15. Нивелирование III класса по линии грунт. реп. 540 - грунт, реп. 3190, выполненное в 1964 г. предприятием, № 7..

Р а б о т а  № 16. Нивелирование IV класса по линии грунт. реп. 2131 - грунт, реп. 2196, выполненное в 1967 г. предприятием № 7.

Р а б о т а  №  19. Нивелирование IV класса по линии грунт. реп. 7918 - пир. Боброво, выполненное в 1966 г. предприятием № 7.

В связи с проложением новой нивелирной линии IV класса от грунт, реп. 7918 до пир. Боброво нивелирная сеть IV класса Ивановского участка в 1966.г. была переуравнена, в результате чего большинство пунктов получило новые значения высот, которые показаны в ведомости изменений.

Характеристика качества работ

| № работы, название линии | Средние квадратические ошибки на 1 км хода. мм |
| --- | --- |
|  | случайные | систематические | из уравнивания |
| Нивелирование III класса |
| 15. Грунт. реп. 450 – грунт. реп. 3190 | ± 1,92 | - | ± 2,30 |
| Нивелирование IV класс |
| 16. Грунт. реп. 2131 – грунт. реп. 2196 | - | - | ± 9,8 |
| 19. Грунт. реп. 7918 – пир. Боброво | - | - | ± 10,0 |

Новых работ, не включенных в дополнение к каталогу, нет. Все вновь проложенные линии имеют допустимые невязки.

В 1968 г. на всей площади сводного каталога предприятием № 7 было произведено обследование нивелирной сети, которое полазало, что некоторые пункты на местности не сохранились. По ряду пунктов в связи с изменением облика местности уточнено описание местоположения. Результаты обследования отражены в ведомости изменений.

Пункты нивелирования вновь проложенных линий на местности закреплены нивелирными знаками, типы реперов и центров которых показаны на чертежах (стр. 45).

Высоты занивелированных геодезических пунктов отнесены к маркам центра I.

В списке высот пункты нивелирования сгруппированы по нивелирным линиям, а линии - по классам. Сначала помещены все линии III класса, начиная с северо-западного угла площади, на которую составляется каталог, далее, распространяясь в направлении на юго-восток, а затем в том же порядке - линии IV класса. Висячие ходы помещены в конце линий, от которых они ответвляются.

Высоты пунктов, определенные из висячих нивелирных ходов, в списке высот обозначены звездочкой.

Включенные в дополнение к сводному каталогу новые пункты нивелирования имеют порядковые номера (№ по каталогу), которые являются продолжением порядковой нумерации сводного каталога.

Список принятых сокращений

| Принятое сокращение | Полное название |
| --- | --- |
| врем. | временный, -ая |
| грунт. | грунтовый |
| кл. | класс |
| п. п. | пункт полигонометрии |
| пир. | пирамида |
| реп. | репер |

Ведомость изменений в сводном каталоге 
(по состоянию на 1.1.1969 г.)

| № по сводному каталогу | Новое название пункта | Новое описание местоположения пункта | Изменение класса | Изменение в высоте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс по сводному каталогу | Присвоенный класс(по новой работе) | высота пункта по сводному каталогу, м | новая высота, м |
| 118 | - | - | - | - | 243,302 | 243,296 |
| 119 | - | - | - | - | 248,877 | 248,868 |
| 120 | - | - | - | - | 242,520 | 242,508 |
| 121 | - | - | - | - | 235,284 | 235,292 |
| 125 | Бородино, пир. 2 кл. | Бородино, с., в 0,5 км к югу от него на вершине горы х = 5909,2; у = 8649,1 |  |  |  |  |
| 213 | - | Горки, с., в 1,8 км к востоку от него, в 12 м к северо-востоку от развилки дорог х = 5875,5; у = 8641,7 |  |  |  |  |
| 215 | Утрачен, подлежит исключению из каталога |
| 242 | - | - | IV | III | 139,815 | 139,821 |

СПИСОК ВЫСОТ ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

| № по каталогу | Название (номер) пункта, вид знака и тип центра | Описание местоположения пункта, координаты х и у, км | Расстояние от начального пункта, км | Измеренное превышение, м | Поправки в превышения, мм | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за переход к нормальным высотам | из уравнивания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Линия: грунт. реп. 450 – грунт. реп. 3190, III класс (15). Участок: грунт. реп. 450 – грунт. реп. 7919 |
| (17) | 450, грунт. реп. |  | 0,0 |  |  |  | 215,318 |
|  |  |  |  | +10,208 | - | +2 |  |
| 318 | 7911, грунт. реп.. тип 146 | Жуково, с., в 1,2 км к югу от него, в 7 м к западу от перекрестка грунтовых улучшенных дорог х = 5896,0; у = 8643,4 | 5,1 |  |  |  | 225,528 |
|  |  |  |  | +19,934 | - | +2 |  |
| 319 | 7918, грунт. реп., тип 146 | Сяма, с., в 1,0 км к востоку от него, в 15 м к юго-востоку от развилки шоссе х = 5894,3; у = 8639,2 | 9,9 |  |  |  | 245,464 |
|  |  |  |  | +6,231 | - | +2 |  |
| 320 | 7919, грунт. реп., тип 146 | Сазоново, с., в 0,7 км к юго-западу от него, в 41 м от моста через р. Ельма х = 5895,3; у = 8634,9 | 14,4 14,4 |  |  |  | 251,464 251,697 |
| Линия: грунт. реп. 7918 – грунт. реп. 2176, IV класс (19). Участок: грунт. реп. 7918 – пир. Бобово |
| (319) | 7918, грунт реп. |  | 0,0 |  |  |  | 245,464 |
|  |  |  |  | +3,018 | - | -15 |  |
| 321 | 7815, грунт. реп., тип 148 | Андронино, с., в 0,9 км к юго-востоку от него, в 23 м к югу от юго-западного угла рощи х = 5896,1; у = 8639,3 | 2,6 |  |  |  | 248,467 |
|  |  |  |  | +18,660 | - | -23 |  |
| (122) | Боброво, пир. 3 кл. | - | 6,0 |  |  |  | 267,104 |

| № по каталогу | Название (номер) пункта, вид знака и тип центра | Описание местоположения пункта, координаты х и у, км | Расстояние от начального пункта, км | Измеренное превышение, м | Поправки в превышения, мм | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за переход к нормальным высотам | из уравнивания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Линия: грунт. реп. 2131 – грунт. реп. 2196, IV класс (16). |
| (34) | 2131, грунт. реп. |  | 0,0 |  |  |  | 221,751 |
|  |  |  |  | -0,074 | - | +17 |  |
| 322 | 9581, грунт. реп., тип 148 | Зубово, с., в 0,8 км к северо-западу от него, в 19 м к северу от силосной башни х = 5902,2; у = 8654,5 | 3,5 |  |  |  | 221,694 |
|  |  |  |  | -1,231 | - | +17 |  |
| 323 | 9538, грунт. реп., тип 148 | Звонарево, с., в 1,9 км к югу от него, в 13 м к юго-западу от перекрестка грунтовых улучшенных дорог х = 5903,7; у = 8658,5 | 6,9 |  |  |  | 220,480 |
|  |  |  |  | -2,144 | - | +14 |  |
| 324 | 9501, стен. реп., тип 153 | Исаково, с., на восточной стороне цоколя главного здания больницы | 9,7 |  |  |  | 218,350 |
|  |  |  |  | -3,281 | - | +15 |  |
| (38) | 2196, грунт. реп. |  | 12,7 |  |  |  | 215,084 |
| Висячий ход от грунт. реп. 9581, IV класс (16) |
| (322) | 9581, грунт. реп. |  | 0,0 |  |  |  | 221,694 |
|  |  |  |  | +9,143 | - | - |  |
| 325 | Гурино, пир. 3 кл., тип 56 | Гурино, с., в 1,5 км севернее от него, на вершине горы х = 5902,8; у = 8654,6 | 1,3 |  |  |  | 230,837* |

УКАЗАТЕЛЬ НИВЕЛИРНЫХ ЛИНИЙ

| Трапеция масштаба 1:50 000 | Название нивелирной линии (участка линии) | Класс нивелирования | Страницы каталога |
| --- | --- | --- | --- |
| N-38-107-А | Грунт. реп. 450 – грунт. реп. 3190 (участок: грунт. реп. 7911 – грунт. реп. 7919) | III | 15 |
|  | Грунт. реп. 7918 – грунт. реп. 2176 (участок: грунт. реп. 7815 – Боброво, пир.) | IV | 18 |
| N-38-107-Б | Грунт. реп. 2131 – грунт. реп. 2196 | IV | 20 |
|  | Висячий ход от грунт. реп. 9581 | IV | 21 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Типы реперов, предусмотренных  Инструкцией по нивелированию 
I, II, III и IV классов издания 1966 г.

Нумерация типов реперов принята как продолжение нумерации в действующем альбоме типов центров и реперов.

Под номерами типов в скобках проставлены номера рисунков реперов, под которыми они приведены в Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов издания  1966 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМ К КАТАЛОГАМ ВЫСОТ

ПУНКТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

| Образцы шрифтов | Размеры шрифтов, мм | Индексы шрифтов | Названия подписываемых объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С Х Е М А | 4,4 зг | Р-152 | Заголовок схемы |
| К каталогу | 2,6 | Л-132 | Заголовок схемы |
| N-38-XXX | 2,6 зг | Л-132 | Номенклатура трапеции в заголовке схемы |
| 1 2 3 4 | 6,0 зг | Л-132 | Номенклатура трапеции масштаба 1:100 000 |
| А Б В Г | 5,0 зг | Р-152 | Номенклатура трапеции масштаба 1:50 000 |
| ВЫНОСКА | 3,4 зг | Р-152 | Заголовок к выноске |
| КАРТОГРАММА | 3,0 зг | Р-152 | Заголовок к картограмме расположения листов |
| масштаб | 2,2 зг | Р-152 | Численный масштаб, оцифровка линейного масштаба |
| Условные знаки | 3,0 | Р-152 | Заголовок для таблицы условных знаков |
| лист 1 | 2,04 | Л-132 | Нумерация листов схемы |
| 107 Лист 2 | 2,7 | Лм-131 | Надписи на картограмме расположения листов |
| Марка | 2,4 | Р-152 | Подписи обозначений в таблице условных знаков |
| 54000' | 2,2 | Р-151 | Оцифровка углов рамок схемы и выходов географической сетки |
| 8640 | 2,2 | Т2-131 | Оцифровка километровой сетки |
| 2050 Котовка | 2,4 | Р-152 | Номера (названия) пунктов нивелирования I и II классов. Название узлов нивелирных сетей I и II классов |
| 3330 Красный | 2,0 | Р-152 | Номера (названия) пунктов нивелирования III и IV классов |
| 385 Макарово | 1,9 | О-431 | Номера (названия) пунктов, не сохранившихся на местности |
| СЕКРЕТНО | 2,6 зг | Д-432 | Ограничительный гриф |
| ЧЕРНОЕ МОРЕ | 4,5 зг | А-431 | Названия водных пространств |
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 2,6 зг | А-431 | Названия водных пространств |
| ИРАН | 2,2 зг | Р-152 | Названия государств (подписываются за рамками) |