Модем Центра Smart IMS

WAVECOM Fastrack M1306B

Паспорт

Адрес предприятия-изготовителя:

143980, Россия, Московская область,

г. Железнодорожный,

ул. Маяковского, д. 16

ООО “Матрица”

Телефон:	(495) 225-80-92

Факс:		(495) 522-89-45

E-mail:		mail@matritca.ru

http://www.matritca.ru

- 2 -

# Свидетельство о приемке

Модем Центра Smart IMS

| WAVECOM Fastrack M1306B |  |
| --- | --- |
| заводской номер №:____________________________________ |

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие модема центра требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность модема.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт модема центра или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации модема центра продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Рекламации не принимаются, модем центра снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- наличия следов механического повреждения;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приемка ОТК | Ремонт завершен |
| --- | --- | --- | --- |

- 3 -

# Назначение

Модем Центра Smart IMS WAVECOM Fastrack M1306B (далее – модем Центра, устройство) является терминалом GSM/GPRS и служит для приема/передачи и преобразования данных с целью обеспечения информационного обмена между маршрутизаторами Smart IMS и Центром.

# Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| Модем WAVECOM Fastrack M1306B | 1 шт. |
| Антенна FSBA25054-SM-2K | 1 шт. |
| Кабель для подключения модема к центру | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Потребительская тара | 1 шт. |

# Условия хранения и транспортирования

Модемы транспортируются в упаковке всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании самолетом модемы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Транспортирование производится при температуре от минус 40(С до плюс 70(С.

Хранение производится при температуре от минус 25(С до плюс 70(С.

# Сведения об утилизации

Модем не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей	 организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# - 4 –

# Основные технические характеристики

| Размеры | 88х54,5х25,5 мм |
| --- | --- |
| Масса | 80 г (только модем) <120г (с крепежом и кабелем питания) |
| Корпус | Алюминиевый профиль |
| Уровни рабочего напряжения | От 5,5 до 32 В DC |
| Максимальный ток | 480мА при среднем напряжении 5,5 В |
| SIM Интерфейс | SIM карта 3 В |
| Частотные диапазоны | GSM 900/DCS 1800 МГц |
| Рабочая температура | от минус 20(С до плюс 55(С |

# Дополнительные технические характеристики описаны в «Руководстве пользователя», который доступен на ftp://85.159.46.103/Manuals/WAVECOM_Fastrack_M1306B/

# Условия эксплуатации

Устройство предназначено для круглосуточной эксплуатации в закрытых помещениях и сохраняет работоспособность в интервале температур от минус 20(С до плюс 55(С при относительной влажности до 95% без конденсации влаги.

Порядок подключения и эксплуатации устройства см. в документе «Руководство пользователя», который доступен на ftp://85.159.46.103/Manuals/WAVECOM_Fastrack_M1306B/

Движение изделия в эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата демонтажа | Причина демонтажа |
| --- | --- | --- | --- |

- Сервисные центры

- ООО «Матрица», Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16, тел.: (495) 225-80-92

- ООО «ЭлИнКом», Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2-п, тел.: (496) 449-60-11

- ООО «Энергометра плюс», Московская обл., г. Клин, ул. Транспортная, д. 6, оф. 4, тел.: (49624) 7-73-44

- ООО «СЦ Энергия», Ивановская обл., г. Иваново, ул. Инженерная, д. 2-е, тел.:(4932) 35-03-11

- ОАО «Сахалинэнерго», ОП «Энергосбыт», г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 26А, (4242) 78-21-61