Новый стандарт на силовые кабели – сочетание качества, надежности и безопасности

Комментарий к вопросу введения в действие ГОСТ Р 53769–2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ» и ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»

ГОСТ Р 53769–2010 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 117-ст от 25.06.2010 г. введен в действие с 01.01.2011 г. и с этого же срока прекращает свое действие на территории РФ ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» в части выпуска по нему кабелей силовых народнохозяйственного назначения.

Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 16442-80 остается действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту - ГОСТ ВД 16442-80.

ГОСТ Р 53769–2010 разработан в связи с необходимостью систематизации и упорядочения требований, предъявляемых к группам силовых кабелей для стационарной прокладки с учетом многообразия областей их применения, и повышения их технического уровня, безопасности и качества на основе обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации силовых кабелей, современных норм пожарной безопасности, а также международных требований, установленных в стандарте МЭК 60502-1 и гармонизированных документах CENELEC – HD 603 и НD 604. Стандарт учитывает нормы, действующие в РФ, условия прокладки и режимы эксплуатации электрических сетей в климатических условиях РФ.

Соответственно в ГОСТ Р 53769-2010 по сравнению с ГОСТ 16442-80 введены следующие новые требования:

- уточнено нормирование через среднее значение толщины изоляции в полном соответствии с требованиями стандарта МЭК 60502-1,

- расширен диапазон сечений токопроводящих жил до 1000 мм2,в том числе пятижильных кабелей до 240 мм2,

- обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами, в том числе в виде экструдированной внутренней оболочки, для придания кабелям практически круглой формы, с целью повышения устойчивости при механических воздействиях и обеспечения ввода кабелей во взрывоопасное оборудование,

- введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации, что позволяет повысить производительность труда при монтаже и обеспечить электробезопасность кабельных линий при использовании продукции различных предприятий-изготовителей,

- исключены требования ГОСТ 7006-72, как не отвечающие современным международным нормам, и введены современные требования к защитным покровам,

- приведены уточненные значения допустимых токов нагрузки кабелей, отличающиеся от указанных в старых изданиях ПУЭ,

- введено требование к минимальной массе одного метра токопроводящей жилы, с целью исключения возможности поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил,

- предусмотрен выпуск экранированных кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ с целью повышения защищенности (электромагнитной совместимости) рядом проложенных кабелей других типов и другого электрооборудования,

- введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009.

Следует иметь в виду, что ГОСТ Р 53769–2010 - это стандарт вида «общих технических условий» (ОТУ). Для выпуска кабелей силовых на основе требований ГОСТ Р 53769–2010 разработаны отраслевые технические условия ТУ 16-705.499–2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ» (марки кабелей с медными жилами: ВВГ, ВВГЭ, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ПвВГ, ПвВГЭ, ПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), ВБШв, ВБШвнг(А), ПвБШв, ПвБШвнг(В), ПвБШп;  те же марки кабелей с алюминиевыми жилами – АВВГ и т.д.; диапазон сечений от 1,5 до 1000 мм2). Дата введения ТУ в действие – 01.10.2010 г.

ТУ 16-705.499-2010 утверждены председателем национального технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 46 «Кабельные изделия» и президентом Ассоциации «Электрокабель». Изготовление кабелей по ТУ 16-705.499-2010 обеспечивает  соответствие их всем требованиям ГОСТ Р 53769-2010, в том числе по электро- и пожаробезопасности, экологическим требованиям и надежности.

Также разработаны изменения к действующим ТУ, в тексте которых была ссылка на ГОСТ 16442-80 как на базовый документ:

- ТУ 16. К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 5. Дата введения изменения в действие – 15.10.2010 г.;

- ТУ 16. К71-090-2002 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 1. Дата введения изменения в действие – 15.11.2010 г.;

- ТУ 16. К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1 кВ» - изменение № 3. Дата введения изменения в действие – 15.11.2010 г.;

- ТУ 16. К71-337-2004-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 2. Дата введения изменения в действие – 15.11. 2010 г.

ТУ 16. К71-322-2002 «Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией пятижильные» аннулированы изменением № 1 с 01.01.2011 г. без замены (конструкция введена в ТУ 16-705.499-2010).

Перечисленные ТУ (в которые внесены изменения) содержат изделия, защищенные патентами РФ на полезные модели, патентообладатель ОАО «ВНИИКП».

На основании Постановлений Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982, от 13 ноября 2010 года №906, Информации Росстандарта о перечнях продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия,  кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ГОСТ Р 53769–2010.

Соответствие марок силовых кабелей по ГОСТ 16442-80 и ТУ 16-705.499-2010

| ГОСТ 16442-80 | ТУ 16-705.499-2010 | ГОСТ 16442-80 | ТУ 16-705.499-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВГ, ВВГз | ВВГ | АВВГ, АВВГз | АВВГ |
| - | ВВГЭ | - | АВВГЭ |
| - | ВВГнг(А) | - | АВВГнг(А) |
| - | ВВГЭнг(А) | - | АВВГЭнг(А) |
| ПВГ* | - | АПВГ* | - |
| ПвВГ | ПвВГ | АПвВГ | АПвВГ |
| - | ПвВГЭ | - | АПвВГЭ |
| - | ПвВГнг(А) | - | АПвВГнг(А) |
| - | ПвВГЭнг(А) | - | АПвВГЭнг(А) |
| ВАШв* | - | АВАШв* | - |
| ПвАШв* | - | АПвАШв* | - |
| ВБбШв | ВБШв | АВбБШв | АВБШв |
| - | ВБШвнг(А) | - | АВБШвнг(А) |
| ПБбШв | - | АПБбШв | - |
| ПвБбШв | ПвБШв | АПвБбШв | АПвБШв |
| - | ПвБШвнг(В) | - | АПвБШвнг(В) |
| - | ПвБШп | - | АПвБШп |
| * Кабели с изоляцией из полиэтилена, а также в алюминиевой оболочке в ТУ не предусмотрены. |

Преимущественная область применения силовых кабелей по ТУ 16-705.499-2010

| Марка кабеля | Преимущественная область применения |
| --- | --- |
| ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ | Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке кабелей обязательно применение средств огнезащиты. |
| ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв | Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. |
| ПвБШп, АПвБШп | Для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается применение кабелей для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт. |
| ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ПвБШвнг(В), АПвБШвнг(В) | Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). |

ОАО «ВНИИКП»

Технический комитет по стандартизации № 46 «Кабельные изделия»