ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

„Утверждаю"

Начальник Главного управления

Геодезии и  картографии

при Совете Министров СССР

(И.А. Кутузов)

18  августа 1972 г.

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

ВЫЧИСЛЕНИЯМ

ТРИАНГУЛЯЦИИ

И ПОЛИГОНОМЕТРИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО   «НЕДРА» 
Москва   1974

УДК 528.518.5 (094.7)

Временная инструкция по предварительным вычислениям триангуляции и полигонометрии (Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР). М., «Недра», 1974, 52 с.

Инструкция содержит правила и практические указания по заполнению документов и обработке угловых и линейных измерений на ЭВМ; приведены формы и примеры заполнения всех первичных, входных, промежуточных и выходных документов; указан порядок подготовки отчетных материалов.

Таблиц 7, иллюстраций 8.

Составители: Мительман Е. Я. и Иодис Я. Я.

© Главное управление геодезии и картографии 
					     при  Совете Министров СССР (ГУГК), 1974

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1.1. Предварительная обработка триангуляции и полигонометрии производится с целью:

- контроля результатов полевых измерений, для выяснения их качества;

- получения результатов измерения углов (направлений) и длин, линий относительно центров геодезических пунктов, спроектированных на плоскость в проекции Гаусса - Крюгера в соответствующей: шестиградусной зоне;

- оформления и систематизации материалов в виде, необходимом для уравнительных вычислений и составления каталогов;

- исследований для дальнейшего совершенствования геодезических работ.

§ 1.2. К предварительной обработке результатов геодезических измерений в триангуляции и полигонометрии относятся все вычисления, необходимые для получения:

- горизонтальных направлений и длин линий, приведенных к центрам знаков и редуцированных на плоскость в проекции Гаусса - Крюгера;

- предварительных координат пунктов триангуляции и полигонометрии на плоскости;

- предварительных высот пунктов, полученных из тригонометрического нивелирования, в Балтийской системе.

§ 1.3. Предварительная обработка состоит из следующих этапов:

- составление первичных документов;

- подготовка информации для счета на ЭВМ;

- предварительная обработка результатов измерений по программе на ЭВМ (апробирование, вычисление редукций, предварительное уравнивание);

- получение итоговых документов и их анализ;

- оформление материалов для сдачи.

§ 1.4. Подготовку материалов для предварительной обработки выполняют работники, производящие полевые измерения, и вычислительные бригады полевых подразделений.

§ 1.5. Основные вычислительные работы, сопровождающие предварительную обработку, выполняют на электронно-вычислительной машине по специальной программе.

§ 1.6. В период полевых измерений исполнители проводят следующие виды работ:

- проверку и обработку журналов измерения горизонтальных направлений (углов) и вычисление горизонтальных расстояний до ориентирных  пунктов, определенных аналитически или непосредственно измеренных;

- проверку и оформление листов графического определения элементов центрировок и редукций или вычисление элементов приведения по результатам их  аналитических определений;

- проверку и обработку журналов измерения зенитных расстояний и вычисление высоты знака, если она определялась аналитически;

- проверку и обработку журналов измерений длин линий;

- заполнение в одну руку ведомостей уравнивания направлений, измеренных способом круговых приемов (форма 1.1.4а), или ведомости уравнивания углов, измеренных во всех комбинациях (форма 1.1.46). Уравнивание на станции отдельных групп измерений в ведомости пункта;

- заполнение в одну руку ведомости вычисления наклонных расстояний для пунктов полигонометрии (форма 1.1.6);

- заполнение в одну руку ведомости вычисления средних зенитных расстояний (форма 1.1.7);

- подсчет невязок треугольников и свободных членов полюсных условий по результатам полевых вычислений для оценки качества измерений, производимой по мере замыкания треугольников и центральных систем.

§ 1.7. Во время полевых работ по мере выполнения наблюдений исполнители сдают начальнику партии следующие документы:

- журналы измерения горизонтальных углов;

- журналы измерения зенитных расстояний;

- журналы линейных измерений;

- листы графического определения элементов приведения;

- материалы исследований инструментов;

- ведомости уравнивания горизонтальных направлений (углов) на пунктах (формы 1.1.4а, б);

- ведомости вычисления наклонных расстояний (форма 1.1.6);

- ведомости вычисления средних зенитных расстояний (форма 1.1.7);

- списки невязок треугольников и свободных членов полюсных условий, составляемые наблюдателем для проверки своих измерений;

- схемы участков сети исполнителей, являющиеся копиями проектной схемы на весь объект работ.

§ 1.8. Начальник партии при приемке полевых материалов от исполнителей обязан:

- провести проверку материалов в отношении их полноты и точности занесенных в них сведений, правильности начальной обработки измерений и заполнения ведомостей;

- вычислить невязки треугольников и свободные члены полюсных условий на стыках участков исполнителей и провести оценку качества измерений;

- составить акты приемки готовой продукции от наблюдателей.

§ 1.9. Указанные в § 1.7 .материалы главный инженер экспедиции и инспектор отдела технического контроля выборочно проверяют и принимают.

§ 1.10. Дальнейшую обработку измерений производят в камеральной группе экспедиции, куда поступают все названные выше документы.

§ 1.11. Камеральная группа выполняет следующие работы:

- заполняет в две руки карточки исходных данных (формы 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3, размещенные на одном бланке), пользуясь техническими проектами, каталогами по ранее выполненным работам, материалом астрономических определений и базисных измерений и т. д.;

- заполняет ведомости уравнивания горизонтальных направлений (углов), вычисления наклонных расстояний и вычисления средних зенитных расстояний и проводит в них все необходимые вычисления; проверяет листы графического определения элементов приведения; заполняет форму 1.1.5 в одном экземпляре и производит разноску элементов редукций;

- ведет рабочую схему сети;

- составляет сводки результатов измерений на каждый исходный и определяемый пункты (формы 1.2.1 и 1.2.2), пользуясь первичными документами (формы 1.1.1-1.1.7), в две руки, отдельно для каждой группы первичных документов.

§ 1.12. Ведение рабочей схемы сети начинается с момента получения сведений об исходных пунктах, которые наносят на схему по координатам. Определяемые пункты наносят на схему путем засечек по результатам измерений.

§ 1.13. Нумерация пунктов на рабочей схеме должна быть такой же, как и на проектной. Если какие-либо пункты на проектной схеме не занумерованы, то им могут быть присвоены любые номера с соблюдением требования, чтобы номера пунктов не повторялись и не содержали более четырех десятичных цифр.

§ 1.14. У каждого пункта на схеме должно быть подписан» его точное название, которое впоследствии войдет в издательский каталог координат и высот пунктов.

II. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

§ 2.1. Принципы построения первичных документов следующие. Вычисления в первичных документах проводят в процессе и по, окончании полевых работ. Первичными документами называют бланки, в которых ведут начальную обработку результатов измерений и подготовку их для перенесения на машинный носитель. Каждый первичный документ составляют на пункт и на самостоятельную группу измерений:

- горизонтальных углов или направлений;

- зенитных расстояний;

- длин линий;

- элементов редукций.

Первичными документами на пункт являются:

- карточка  исходных данных (формы 1.1.1-1.1.3);

- ведомость уравнивания направлений, измеренных способом круговых приемов (форма 1.1.4а);

- ведомость уравнивания углов, измеренных во всех комбинациях (форма 1.1.46);

- таблица элементов редукций (форма 1.1.5);

- ведомость вычисления наклонных расстояний (форма 1.1.6);

- ведомость вычисления средних зенитных расстояний (форма 1.1.7).

Первичные документы с примерами заполнения их приведены в прил. 1. Лицевые страницы первичных документов разделены жирной вертикальной чертой на две части. Левая часть предназначена для записи необходимых сведений о пункте и для выполнения начальной обработки результатов измерений. Правая часть - информационная - предназначена для записи результатов начальной обработки из левой части в виде, удобном для перенесения их на машинный носитель. В каждую клеточку информационной таблицы записывают один символ (цифра, буква, знак, пробел). Шесть таких клеток с алфавитно-цифровыми символами или девять клеток с цифровыми символами составляют ячейку ЭВМ.

Сверху и слева рабочих полей информационных таблиц имеются пояснительные надписи.

Каждая группа измерений или исходных данных имеет свой шифр, но которому эта группа может быть распознана в ЭВМ. Шифр совпадает с номером формы бланка и занесен в информационные клетки бланка как неотъемлемая его часть.

Каждый первичный документ имеет поле для вычерчивания схемы направлений, измеренных с данного пункта на смежные. Схема должна вычерчиваться до начальной обработки  измерений в данном документе. Номера и названия пунктов на ней должны соответствовать номерам и названиям на рабочей схеме.

§ 2.2. Подготовка исходных данных заключается в заполнении карточек исходных данных, куда выписывают координаты пунктов, принимаемых за жесткие, вычисленные по астрономическим азимутам дирекционные углы и значения базисных сторон. Карточки составляют только на пункты, которые будут исходными при вычислениях, либо на которые имеются астрономические определения, либо которые являются одним из концов базисных сторон.

В левую сторону карточки выписывают общие сведения о пункте, названия и  номера смежных пунктов, значения дирекционных углов (до 0,01") и длин сторон (до 0,01 м) на эти пункты и измерения на ориентирные пункты, взятые из каталога.

В правую сторону выписывают имеющиеся на пункте исходные данные из каталогов:

в форму с номером 1.1.1 - координаты и отметку (до 0,01 м);

в форму с номером 1.1.2 - дирекционный угол, вычисленный по астрономическому азимуту (до 0,01");

в форму с номером 1.1.3 - базисную сторону (до 0,001 м) и ее класс, указывающий на точность измерения базиса.

В форме 1.1.1 в первой строке в правой ячейке указываются:

в позиции 1 - тысячи километров абсциссы,

в позициях 8 и 9 - номер зоны ординаты.

При отсутствии одной или нескольких исходных величин соответствующие строки карточки остаются незаполненными. Если отсутствует высота Н, то вместо нее пишут знак минус (—) в 1-й позиции соответствующей ячейки.

Координаты, азимут и базисная сторона должны быть редуцированы на плоскость в проекции Гаусса - Крюгера.

В верхнем правом углу карточки вычерчивают схему, на которой указывают имеющиеся на пункте исходные величины (координаты, высота, азимут или базис), а также проводят направления с данного пункта на смежные. Значения дирекционных углов и длин линий на эти смежные пункты помещают в левой стороне карточки.

Если значения исходных данных имеются не в том виде, в каком они должны быть выписаны в карточки, то производят соответствующие преобразования.

К ним  относятся:

- перевычисление  геодезических координат в прямоугольные;

- проектирование на плоскость в проекции Гаусса измеренных базисов или базисных сторон;

- вычисление дирекционных углов по результатам астрономических определений,

§ 2.3. Составление ведомостей уравнивания направлений (углов) на станции. Имеются две формы ведомостей: одна для уравнивания направлений, измеренных способом круговых приемов (форма 1.1.4а), другая для уравнивания углов, измеренных во всех комбинациях (форма 1.1.46). Лицевые стороны (в том числе информационные таблицы) в этих двух формах абсолютно одинаковы. Различаются у них лишь оборотные стороны, на которых производится уравнивание на станции. Кроме того, ведомость уравнивания направлений представляет собой один двусторонний лист, а ведомость уравнивания углов - два склеенных между собой листа.

Уравнивание на станции и оценку точности измерений по результатам уравнивания производят согласно «Инструкции по уравниванию триангуляции 1, 2, 3 и 4 классов» на второй, третьей и четвертой страницах ведомостей,

Правую, лицевую, страницу ведомостей заполняют следующим образом, В левую часть ее выписывают из полевых материалов название пункта; фамилию наблюдателя; дату производства работ; номера журналов измерений; номера листов графического определения элементов приведения; высоты над верхней маркой центра; верха визирной цели, столика для инструмента, горизонтальной оси инструмента; число направлений и число приемов; средние квадратические ошибки направлений из одного и из т приемов; величины элементов центрировки на пункте по датам их определения; значения направлений на ориентирные пункты, измеренные ,в трех приемах, и средние из приемов. Правую, информационную, часть лицевой страницы заполняют двумя видами информации: вверху - буквенно-цифровой, внизу - цифровой. Буквенная информация содержит следующий ряд постоянных слов, называемых признаками, которые впечатаны в определенные места бланка: «/пункт», «/класс», «/высот», «/центр», «/марка», в/ОРП.1», «/ОРП.2». Рядом с каждым признаком пишут соответственно:

- название пункта, запятая, тип знака;

- класс пункта;

- высота знака;

- тип центра;

- номер марки;

- название одного ориентирного пункта;

- название другого ориентирного пункта.

Для названий пункта и ориентирных пунктов отведено 36 клеток, Для остальных величин - 18 клеток. Если у ориентирного пункта нет специального названия, то пишут «ориент. пункт 1» или «ориент. пункт 2». Если одним из ориентирных является пункт триангуляции, то  пишут его название после признака «/ОРП.2».

Цифровая информация состоит из группы ориентирных пунктов и из группы измеренных направлений, уравненных на станции. В группу ориентирных пунктов, имеющую шифр 1.1.8, записывают;

- номер начального направления, к которому приведены направления на ориентирные пункты;

- значения средних из приемов направлений на ориентирные пункты;

- измеренные расстояния до ориентирных пунктов.

Если ориентирным пунктом является пункт триангуляции, в группе 1.1.8 ни направление, ни расстояние до этого пункта не указывают. Если на данном пункте оба ориентирных пункта являются пунктами триангуляции, то группа ориентирных пунктов на нем отсутствует совсем.

В группу измеренных направлений, имеющую шифр 1.1.4, помещают следующие сведения:

- класс группы направлений;

- средние значения элементов центрировки и номер пункта, к направлению на который приведены эти значения;

- номера смежных пунктов и значения измеренных на них направлений, уравненных на станции. Размещение всех названных величин в строках и клетках ведомости пояснено надписями на бланке, а пример заполнения приведен в прил. 1. В таблице измеренных направлений должна быть заполнена колонка, названная «HP» - номера редукций. Заполнение этой колонки называется разноской элементов редукции и может быть проведено только после сопоставления таблицы элементов редукций для данного пункта и ведомостей уравнивания углов (направлений) для пунктов, смежных с данным.

Количество ведомостей, составленных на данный пункт, зависит от количества групп направлений, измеренных на пункте. Каждая ведомость предназначена для обработки только одной группы направлений.

При составлении буквенно-цифровой информации следует обращать серьезное внимание на правильность и точность заносимых в таблицу сведений, ибо они автоматически будут помещаться в предварительный и окончательный каталоги без изменений.

§ 2.4. Составление таблицы элементов редукции и проведение процесса ее разноски. Таблица элементов редукций - это сводная ведомость результатов определений элементов редукций, выполненных на пункте в течение полевых работ разными наблюдателями.

Левая часть таблицы предназначена для выписки всех определений редукций из разных центрировочных листов вместе с датой определения.

Справа вычерчивают схему связей данного пункта со смежными. В информационную часть таблицы с шифром 1.1.5 записывают средние элементы редукций из результатов их разновременных определений, если изменение положения проекции визирной цели относительно центра пункта не превышает 10 мм. В случае больших расхождений элементы редукций не осредняют, а выписывают в очередные строки таблицы с указанием даты их определения на пункте в пояснительной части слева от таблицы. Крайняя левая колонка таблицы редукций названа HP; в ней напечатаны порядковые номера строк с элементами определения редукций, начиная с нуля. Процесс разноски элементов редукций выполняется вручную. Он заключается в установлении соответствия между элементами редукций, определенными на данном пункте сети, и горизонтальными направлениями с окружающих пунктов на данный. По схеме связей, вычерченной в табл. 1.1.5 данного пункта, устанавливают, с какими пунктами он связан. Затем подбирают ведомости уравнивания углов (направлений), составленные для всех смежных пунктов (B,C,D).

По датам определений элементов редукций на пунктах А и по дате наблюдений на пункте В устанавливают, какое определение редукции на пункте А соответствует направлению ВА со смежного пункта на данный (рис. 1). Порядковый номер строки с этим определением редукции из колонки HP таблицы редукций на пункте А записывают в колонку HP ведомости  уравнивания направлений (углов) на пункте В в строку соответст-

Рис.1

вующую направлению ВА. То же самое проделывают для остальных направлений со смежных пунктов на данный (для СА  и DA).

§ 2.5. Составление ведомости вычисления наклонных расстояний на пункт полигонометрии. В левую часть бланка выписывают из полевых журналов все значения намеренных расстояний. Вводят поправки за температуру и давление воздуха во все расстояния и вычисляют среднее расстояние до каждого смежного пункта. Затем вводят поправки за центрировку и редукцию и постоянную поправку прибора.

Вычисляют наклонные расстояния, измеренные с данного пункта на смежные, и их средние квадратические ошибки. Вычисления проводят с точностью до 1 мм.

Заполняют «шапку» ведомости, т. е. выписывают название пункта и его номер, типы знака, центра и марки, фамилии наблюдателя и число наблюдений. Для каждой измеренной стороны указывают: название смежного пункта и его номер, номера журналов и центрировочных листов, типы знака, центра и марки на смежном пункте.

В правую, информационную, часть ведомости, имеющую шифр 1.1.6,  записывают:

- класс группы длин;

- высоту прибора на пункте стояния над центром знака;

- высоты отражателей на смежных пунктах;

- номера смежных пунктов;

- средние значения наклонных расстояний до смежных пунктов.

Высоты прибора и отражателей должны быть известны с точностью до 0,01 м, расстояния выписывают с точностью до 0,001 м,

§ 2.6. Составление ведомости вычислений средних зенитных расстояний. В ведомость выписывают из полевых журналов зенитные расстояния, намеренные с данного пункта на все смежные, и вычисляют средние зенитные расстояния. Здесь же помещают значения высот визирной цели, инструмента и столика для инструмента. Все обратные зенитные расстояния со смежных пунктов на данный должны быть измерены наведением на одну и ту же визирную цель. Если какое-либо зенитное расстояние измерено на другую цель, то оно должно быть приведено к общей для всех остальных зенитных расстояний визирной цели.

Визирной целью является, как правило, верх визирного цилиндра. Но иногда, в случае отсутствия такового, зенитное расстояние измеряют на столик для инструмента. В таких случаях высотой визирной цели является высота столика для инструмента над центром знака.

В информационную часть ведомости, имеющую шифр. 1.1.7, выписывают:

высоту инструмента и высоту визирной цели на пункте, для которого составлена ведомость (до 0,01 м);

- номер смежных пунктов и измеренные на них средние зенитные расстояния (до секунд).

III. ПОДГОТОВКА  ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭВМ

§ 3.1. Все ведомости составляют в две руки. В первую руку их составляют сами исполнители полевых работ; во вторую руку - в камеральной группе экспедиции. На каждый пункт может быть полный или неполный комплект всех перечисленных выше документов.

§ 3.2. Процесс подготовки информации для ЭВМ заключается в составлении документа - «Сводки результатов измерений». Сводка предназначена для сбора в одно место информации об отдельном пункте, состоящей из результатов выполненных на пункте измерений и из исходных величин, переписанных с первичных документов данного пункта. Количество сводок равно общему количеству исходных и определяемых  пунктов обрабатываемой сети.

§ 3.3. Составление сводки нужно начинать с подбора всех первичных документов, относящихся к данному пункту. Сводка представляет собой один лист бланка, у которого заполнены обе страницы.

§ 3.4. На лицевой странице выписывают: название и номер пункта; шифр полевой работы; год производства работ; фамилию исполнителя; типы и номера приборов для угловых и линейных измерений, даты измерений; номера журналов измерения горизонтальных углов, зенитных расстояний и наклонных расстояний; номера центрировочных листов; фамилии лиц, составивших и принявших сводку.

§ 3.5. Обратная страница сводки - информационная. На ней имеются поле для вычерчивания схемы связей, таблица буквенно-цифровой информация и таблица цифровой информации.

§ 3.6. На схеме должно быть показано, является ли пункт исходным, т. е. имеются ли у него координаты; прочерчивают горизонтальные направления разных классов с номерами смежных пунктов, отмечают наличие астрономических азимутов, базисных сторон, измеренных длин сторон и зенитных расстояний, а также количество взятых в обработку элементов редукции. По схеме контролируют процесс заполнения информационных таблиц.

§ 3.7. Буквенно-цифровая таблица сводки состоит из строк, в каждой из которых двенадцать клеток. В первой строке расположен шифр таблицы (1.2.2) и номер пункта. Во все последующие строки переписывают буквенно-цифровую информацию из ведомости уравнивания направлений (углов) построчно и поклеточно. Одна строка с буквенно-цифровой информацией в ведомости занимает две строки в соответствующей таблице сводки. Если ячейка из шести клеток в ведомости совсем не заполнена, то в сводку ее не переносят. В первой, свободной после буквенной информации, ячейке пишут слово «/ФИНИШ», являющееся признаком конца буквенно-цифровой информации о пункте.

§ 3.8. Таблица цифровой информации сводки разграфлена так же, как аналогичные таблицы первичных документов. В первой строке таблицы стоит ее шифр (1.2.1) и номер пункта. В следующие строки переписывают группы величин из информационных таблиц первичных документов.

Перепись групп величин сводится к построчному к поклеточному переносу цифр из первичных документов в таблицу 1.2.1 сводки. Между группами величин не должны оставаться пустые строки, т. е. вслед за предыдущей группой сразу переписывают следующую группу. После переписи в одну сводку всех групп измеренных и исходных данных в начале очередной строки помещают признак конца информации - «999».

§ 3.9. Сводки результатов измерений составляют в камеральной группе экспедиции в две руки, соответственно с каждой руки первичных документов.

Порядок записи групп из первичных документов в сводку безразличен, но необходимо, чтобы первая и вторая руки переписывали группы в одном и том же порядке.

§ 3.10. Информацию на перфокарты переносят со сводок. Перфорацию осуществляют построчно, слева направо и сверху вниз, таким образом, чтобы одну строку из сводки переносить в две строки на перфокарте. Каждую сводку перфорируют независимо от других. Буквенную и цифровую информацию каждой сводки перфорируют отдельно, в две руки, с двух экземпляров сводок.

§ 3.11. Две колоды перфокарт с цифровой информацией, соответствующей двум рукам «Сводок результатов измерений», сверяют на контрольном устройстве с целью устранения ошибок составления сводок и перфорирования их. Аналогично сверяют две колоды перфокарт с алфавитно-цифровой информацией.

§ 3.12. После исправления обнаруженных ошибок каждую колоду перфокарт нужно пронумеровать в том порядке, в каком собраны сводки на объект. На каждой карте должен быть подписан номер пункта и шифр полевого объекта.

§ 3.13. На отдельной перфокарте, называемой заглавной, перфорируют шифр полевого объекта, количество пунктов в нем и количество перфокарт. По одной такой карте подкладывают к колоде перфокарт с буквенно-цифровой информацией и к колоде с цифровой информацией.

§ 3.14. Шифр объекта не может содержать более пяти цифр. Главное требование к шифру - он не должен повторяться ни в какой другой работе, производимой на территории пашей страны.

§ 3.15. Вид «Сводки результатов измерений» с примером заполнения ее приведен в прил. 2.

Всю последующую обработку измерений, вплоть до получения карточного каталога пунктов, производит специализированная программа на электронно-вычислительной машине, для которой входной информацией являются колоды перфокарт с отперфорированными на них информационными таблицами «Сводок результатов измерений».

IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЭВМ

§ 4.1. Обязательное использование ЭВМ для автоматизации вычислительных процессов - необходимое звено технологической схемы предварительной обработки результатов измерений. Счет на ЭВМ должен осуществляться по программе, которая выполняет весь комплекс вычислений, необходимых для анализа полевых работ по триангуляции и полигонометрии, для оценки точности этих работ, введения всех редукций в измерения для предварительного уравнивания сети и получения плоских прямоугольных координат и высот пунктов.

§ 4.2. Никаких конкретных требований к структуре программы, зависящей от типа ЭВМ и от индивидуальности программиста, не предъявляется. Общее требование к любому из возможных вариантов программы - она должна быть рассчитана на использование информации, вид которой определяется формой «Сводок результатов измерений»; формы документов, подлежащие выдаче с выходных устройств ЭВМ и содержащие результаты вычислений, должны быть едиными для всех подразделений.

§ 4.3. Алгоритм программы предварительной обработки должен предусматривать выполнение следующих работ:

- ввод цифровой информации о всех пунктах объекта (документ 1.2.1) в запоминающее устройство ЭВМ и контроль правильности ввода;

- предварительное решение треугольников в триангуляции и вычисление их сферических избытков;

- вычисления поправок в направления за центрировки и редукции; приближенных координат пунктов; поправок в направления на кривизну изображения геодезических линий в проекции Гаусса; поправок, в направления за уклонения отвесных линий и за высоту наблюдаемых целей; поправок в направления за переход от нормального сечения к геодезической линии (для 1 класса); плоских ориентированных направлений, приведенных к центрам пунктов;

- уравнивание направлений на пункте, намеренных в нескольких равноточных группах;

- вычисления поправок в линии за их наклон; поправок за приведение длин линий на эллипсоид и плоскость; свободных членов полюсных, базисных, азимутальных и координатных условий; угловых и линейных невязок полигонов и ходов полигонометрии; предельных невязок условных уравнений; средних квадратических ошибок угловых и линейных измерений; превышений между пунктами и их весов; высотных невязок;

- уравнивание высот и оценка точности тригонометрического нивелирования;

- обработка наблюдений на ориентирные пункты и вычисление дирекционных углов на  ориентирные пункты;

- вычисление рабочих координат пунктов с точностью, необходимой для обеспечения съемки масштаба 1 : 10 000.

§ 4.4. Ввод информации в память ЭВМ должен быть осуществлен по крайней мере дважды. При первом вводе блок ввода и контроля информации осуществляет суммирование информации по каждому пункту и печать сумм отдельным массивом. Полученные суммы перфорируют и подкладывают в читающее устройство вслед за цифровой информацией по объекту. При последующих вводах основной информации вместе с массивом сумм в ЭВМ блок ввода и контроля должен, помимо суммирования информации по каждому пункту, сравнивать полученные и введенные с перфокарт суммы. Совпадение сумм указывает на отсутствие ошибок при вводе информации в память ЭВМ. Массив сумм должен храниться вместе с цифровой информацией о пунктах объекта на перфокартах.

§ 4.5. Предварительное решение треугольников производят с целью получения значений длин сторон, необходимых для вычисления поправок за центрировки и редукции, и для вычисления сферических избытков. Решение треугольников производят по теореме синусов и раздельно для каждого класса триангуляции. В качестве исходных данных принимают значения длин выходных сторон базисных сетей и длин сторон триангуляции старшего класса или уравненной ранее. Полученные из решения треугольников длины могут быть использованы при вычислении приближенных координат пунктов. Сферические избытки вычисляют одновременно с решением треугольников по формуле

где  - сферический избыток треугольника, выраженный в радианах;

- значения длин сторон;

А.В,С   - значения углов треугольника, лежащих против сторон  соответственно;

- средний радиус кривизны эллипсоида в точке с широтой

Для вычисления сферического избытка величина  может быть принята постоянной, а именно R = 6378 км.

§ 4.6. Поправки за центрировки и редукции вычисляют по формулам

где    с и r - поправки направлений за центрировку и редукцию, выраженные в радианах;

I и l1          - линейные элементы центрировки и редукции;

- угловые элементы центрировки и редукции;

М       - измеренное    направление,    для    которого    вычисляют поправку за центрировку (или измеренное направление на   пункт,   для   направления   с   которого   вычисляют поправку за редукцию);

s         - расстояние между пунктами.

§ 4.7. Приближенные координаты вычисляют для нахождения поправок в направления за кривизну изображения геодезических линий в проекции Гаусса; эти координаты могут быть получены по формулам котангенсов углов треугольников

где 1, 2, 3 — номера вершин треугольника.

Предварительное решение треугольников, поправки в направления за центрировки и редукции и вычисление приближенных координат может проводиться на ЭВМ параллельно.

§ 4.8. Поправку в направление за кривизну изображения геодезической  линии в  проекции Гаусса вычисляют по формуле

где                      - поправка в направление 1 – 2;

- широты и прямоугольные координаты пунктов 1 и 2;

- средний радиус кривизны эллипсоида на широте

и  - первый и второй эксцентриситеты меридианного эллипса.

Для триангуляции 2 и низших классов формула может быть упрощена

Контроль вычисления  производится по сферическим избыткам треугольников по формуле

должна    равняться    сферическому    избытку  треугольника 123.   Расхождение  не  должно  превышать:

для триангуляции 2  класса	0,03,"

для триангуляции 3 и 4 классов	0,3".

§ 4.9.  Поправки в  направления  за  уклонение  отвесных  линий вычисляют по формуле

где   и  - составляющие   уклонения   отвесной   линии   соответственно  в  плоскости  меридиана  и  первого  вертикала;

А - геодезический азимут направления;

Z - зенитное  расстояние направления.

Значения   и получают по астрономо-геодезическим и гравиметрическим данным; они могут быть вписаны в «Сводки результатов измерений» в виде отдельной группы измерений со своим шифром, равным 1.1.9. В эту же группу следует помещать высоты геоида h. Азимут  А   вычисляют  по  формуле

где  - дирекционный угол направления, вычисляемый по приближенным координатам или полученный из астрономических определений;

- угол  сближения меридианов,  ;

- поправка  за  редукцию  азимута на  плоскость.

Поправки в направления за высоты визирных целей вычисляют по формуле

где  Н - высота визирной цели над уровнем моря;

h - высота  геоида  над  эллипсоидом  в  точке  визирования;

М - радиус   кривизны   меридиана,   вычисляемый   по   средней широте направления  по формуле

а- большая   полуось   эллипсоида,   равная   для    эллипсоида Красовского 6 378 245 м;

А - геодезический  азимут  направления.

Поправки в направления за уклонения отвесных линий и за высоты наблюдаемых целей учитывают только в горных районах, для углов наклона  > 1° — в триангуляции 1 класса и для  > 2° - в сетях 2 класса. Для триангуляции 2 класса приведенная выше формула для  может быть упрощена:

где Н должно быть взято в метрах.

§ 4.10. Поправки в направления за переход от нормального сечения к геодезической линии получаются по формуле

где N — радиус   кривизны   первого   вертикала,    вычисляемый   по средней  широте  направления   по  формуле

s - расстояние между пунктами,  расположенными на концах направления.

Поправку  вычисляют только для направлений триангуляции 1 класса.

§ 4.11. Плоские направления, приведенные к центрам пунктов, получаются путем введения в измеренные направления поправок с и r за центрировку и редукцию, поправок  за кривизну изображения геодезических линий в проекции Гаусса, а также поправок за уклонение отвесных линий, за высоту визирных целей и за переход от нормального сечения, к геодезической линии. Ориентированные направления вычисляют по формуле

где - дирекционный угол нулевого направления,  вычисленный по координатам концов этого направления;

М - измеренное  направление,   исправленное   всеми  необходимыми поправками.

§ 4.12. Если на пункте имеется несколько групп наблюдений одного класса и они связаны между собой двумя или более общими направлениями, то производится совместное уравнивание этих групп методом приближений.

В том случае, если группы связаны между собой только одним: общим направлением, то все направления просто приводятся к одному начальному направлению.

Уравнивание групп на станции удобно производить с измеренными направлениями, приведенными к центрам знаков, т. е. исправленными только поправками за центрировку и редукцию. Все остальные поправки для перехода на эллипсоид и плоскость вводятся в направления, уже уравненные на станции и приведенные к общему начальному направлению.

§ 4.13. Поправки за наклон линии вычисляют по формуле

где D - наклонное измеренное расстояние между ведущей и ведомой станциями;

h - превышение между станциями

где  - превышение, полученное из геодезического нивелирования;

i- высота прибора на ведущей станции;

I - высота  отражателя  на  ведомой  станции.

Длина линии, приведенная к горизонту,

§ 4.14. Поправки в линии за переход к поверхности эллипсоида вычисляют по формуле

где - средняя высота линии, полученная как среднее арифметическое из высот ее концов;

- средняя   высота   геоида   над   эллипсоидом,   полученная как среднее арифметическое из высот геоида на ее концах;

D0 - приведенное к горизонту расстояние между станциями;

- квадрат   второго   эксцентриситета   эллипсоида,   равный 0,0067385.

Длина линии на эллипсоиде

Поправку в линию за переход от эллипсоида на плоскость вычисляют по формуле

Где - средняя ордината линии, получаемая как среднее арифметическое из ординат концов линии;

Δу - разность ординат концов линии.

Длина линии на плоскости

§ 4.15.Если пункт является вершиной нескольких треугольников, последовательное решение которых начинается и кончается на одной и той же стороне, и если в каждом треугольнике измерено по крайней мере два угла, то для такого пункта можно составить условие полюса. Свободный член условия полюса вычисляют по формуле

где   п - число треугольников;

- углы треугольников, расположенные против определяемых сторон;

- углы   треугольников,   расположенные   против   исходных сторон.

Исходной называется сторона, с которой начинается и на которой заканчивается решение треугольников.

§ 4.16. Условия базисов возникают при наличии в сети более одной измеренной стороны. Это условие выражает требование получения однозначности длины стороны, вычисляемой от любой другой стороны по углам проложенной триангуляции. Каждая, сверх одной, измеренная сторона вызывает одно условие базиса. Свободный член условия базиса вычисляют по формуле

Здесь:   а - измеренная длина начальной  стороны;

- измеренная длина конечной стороны, вычисляемой от стороны а;

- длина  конечной  стороны,   вычисленная   от  начальной стороны по связующим углам триангуляции.

Если сеть предварительно уравнена за условия треугольников, горизонтов и полюсов, т. е. за геометрические условия свободной сети, выбор пути от начальной стороны к конечной не влияет на величину свободного члена условия базиса. В атом случае для вычисления свободного члена следует использовать формулу

или

где             - длина  базисной  стороны,  полученная по  уравненным углам;

- измеренная длина базисной стороны;

и  - разность  вычисленной и измеренной длин для конечной  и начальной  сторон.

Если в сети имеется замкнутая цепь треугольников, в которой недостаточно измерений для составления полюсных условий, также возникает условие базиса. Выражение для свободного члена здесь такое же, как для условия полюса.

§ 4.17. Условия дирекционных углов возникают при наличии   в   сети   более   одного   жесткого (не подлежащего изменению) дирекционного угла. Каждый (сверх одного) жесткий дирекционный угол вызывает одно условие.

Свободный член  условия дирекционных   углов   вычисляют по формуле

где  -  левые по ходу промежуточные углы;

- правые по  ходу промежуточные  углы;

п - число углов, участвующих в передаче дирекционного угла;

- начальный  дирекционный угол;

- конечный дирекционный угол;

- конечный дирекционный угол, вычисленный от начального угла по промежуточным углам триангуляции.

Если сеть предварительно  уравнена как  свободная,  выбор  ходовой линии не влияет на величину свободного члена условия дирекционных углов. Тогда свободный член условия следует вычислять по формуле

или

где               - значение дирекционного угла,  вычисленное по уравненным углам;

- значение   дирекционного   угла,   принятого   за жесткий;

и  - разности вычисленного и жесткого дирекционных углов для конечной и начальной точек хода.

§ 4.18. Координатные условия возникают в тех случаях,  когда в  триангуляции  имеются  изолированные  одна   от  другой  группы жестких   пунктов,   координаты  которых  не   подлежат   изменению. Координатные   условия  выражают  требование,   чтобы  координаты любого   жесткого   пункта,   вычисленные   по   координатам   другого жесткого  пункта  и  по   углам  проложенной  триангуляции,   были равны  их   жесткому  значению.   Свободный  член  условий   абсцисс и  ординат вычисляют по  формулам

В  этих  формулах

- координаты жестких точек;

- дирекционный угол и длина исходной стороны;

п - количество треугольников, участвующих в передаче координат;

- промежуточные углы,  прилегающие к ходовой линии.

Плюс под знаком обеих сумм ставят тогда, когда промежуточный угол  является левым по ходу; минус - тогда, когда угол является правым по ходу; индексами i и j обозначают порядковые номера треугольников, участвующих в передаче координат, считая от начала передачи. При получении координат пунктов, вычисленных от одного исходного пункта по углам, уравненным за условия треугольников, горизонтов и полюсов, свободные члены условий координат для любых двух жестких пунктов  сети находят по формулам

или

или

где - вычисленные значения координат жестких пунктов;

х, у - заданные (исходные) значения координат этих пунктов.

Количество свободных членов координатных условий равно удвоенному количеству жестких пунктов без двух,

§ 4.19. Угловые невязки полигонов и разомкнутых ходов полигонометрии вычисляют по формулам

… - для полигона;

- для разомкнутого хода,

где n - число вершин хода,  не считая исходные пункты;

- измеренные левые по ходу углы в разомкнутом ходе или внутренние углы полигона.

Линейными невязками ходов полигонометрии являются невязки по осям координат

для разомкнутого хода

для замкнутого хода.

Здесь: и  - приращения   координат   по   ходу,   вычисленные по измеренным углам и сторонам хода.

Общая линейная невязка хода

Относительная невязка хода равна

§ 4.20. Вычисленные свободные члены условных уравнений должны быть сопоставлены с их допустимыми значениями для установления качества полевых намерений и переделки неудовлетворительных результатов, а также для общей характеристики опорных геодезических сетей.

Предельное допустимое значение свободного члена любого условия в свободной сети триангуляции вычисляют по формуле

где    - коэффициент,  обычно принимаемый равным 2,5;

т - средняя квадратическая ошибка измерения углов в данном классе  точности.

Для 1 класса	0,7",

»     2 класса		1,0",

»    3 класса			1,5",

»     4 класса	   2,0",

а - коэффициенты соответствующего условного уравнения поправок.

В несвободных сетях  величина   зависит,  кроме  того,   от ошибок  исходных  данных,  входящих  в  условное  уравнение,  т. е.

где  и  - средние квадратические ошибки исходных элементов (базисов, дирекционных углов, координат).

Раскрывая выражение , получаем формулы для вычисления предельных величин свободных членов по каждому отдельному виду условных  уравнений

У с л о в и е      ф и г у р

У с л о в и е       п о л ю с а

У с л о в и е      б а з и с а

У с л о в и е      а з и м у т а

У с л о в и я      к о о р д и н а т

В  этих  формулах  приняты  следующие  обозначения:

- средняя  квадратическая  ошибка  измерения  угла;

и  - связующие    углы   треугольника   ,    участвующие в составлении условия;

п - количество  треугольников,   участвующих  в  составлении  условия,   или  количество  промежуточных углов;

и  - ошибки исходных дирекционных углов;

и        - относительные ошибки начальной и конечной базисных сторон;

и  - координаты вершин промежуточных углов ходовой линии в ряде триангуляции, причем  - координаты начального жесткого пункта;

и - средние  квадратические   ошибки    разностей   координат твердых пунктов.

Если  и  неизвестны, то приведенные выше формулы для  и  вычисляют без них.

Если сеть была предварительно уравнена за угловые условия, то предельные невязки условий азимутальных, базисных и координат находят из уравнивания как ошибки соответствующих функций измеренных величин.

Для полигонометрического хода предельные невязки вычисляют по следующим формулам:

У г л о в а я     н е в я з к а

Л и н е й н а я      н е в я з к а   з а м к н у т о г о    х о д а    
п о    о с я м    к о о р д и н а т

Здесь:	п - количество  пунктов  в  ходе;

-	средняя   квадратическая    относительная   ошибка измерения длин,  установленная инструкцией для соответствующего класса;

и - координаты жесткого  пункта.

§ 4.21. Среднюю   квадратическую   ошибку   угловых   измерений в триангуляции вычисляют по невязкам треугольников по формуле

где  - невязка треугольника;

N - количество треугольников в сети.

Средняя квадратическая ошибка измерения углов в полигонометрии,   вычисленная по  угловым  невязкам  ходов,   равна

где    - число углов в ходе или полигоне;

- число ходов или полигонов в сети;

- число  узловых пунктов.

Среднюю квадратическую ошибку измерения стороны вычисляют
по формуле

где

п - число сторон в отдельном ходе;

N - число ходов, принятых для вычисления ошибки.

§ 4.22.  Превышения вычисляют по формуле

где  - измеренное зенитное расстояние;

- коэффициент рефракции;

R- средний радиус кривизны земного эллипсоида для средней широты  района  работ;

- высота инструмента;

- высота точки визирования;

s - расстояние  между пунктами.

Для районов с абсолютными высотами более 1000 м расстояния должны быть даны на сфере и на средней уровенной поверхности. Такие расстояния получается по формуле

где    D - расстояние в проекции Гаусса;

Нср - средняя абсолютная высота линии (может быть известна с точностью до 200 м);          - средняя ордината линии.

Суммарное значение коэффициента за кривизну Земли и рефракцию вычисляют по формуле

где  и   вычисляют  по  формуле  для  превышений  без  второго члена.

Можно вычислять коэффициент рефракции отдельно по формуле

Веса двусторонних превышений вычисляют по формуле

Вес одностороннего превышения равен половине веса соответствующего двустороннего превышения.

§ 4.23. Из прямого и обратного превышений вычисляют среднее, если эти превышения не расходятся более чем на 0,1 ·s м (s должно быть в километрах). Затем по средним превышениям подсчитывают невязки ходов между твердыми пунктами или невязки замкнутых полигонов.   Эти невязки не должны превышать

где  - длина стороны, длиннее 10 км (выражено в десятках километров);

п - число сторон короче 10 км.

§ 4.24. Уравнивание высот производят методом последовательных приближений, начиная от пунктов, имеющих наибольшее число связей с исходными.  При вычислении высот следующих пунктов за исходные принимают высоты ранее вычисленных пунктов. Вычислив высоты всех пунктов в первом приближении, приступают к вычислениям второго приближения и т. д. Приближения оканчиваются тогда, когда высоты любого пункта из двух последовательных приближении  одинаковы в  пределах  заданной  точности.

Среднюю  квадратическую   ошибку  определения  высоты  пункта относительно   окружающих  пунктов вычисляют  по  формуле

где

где г — число определяемых пунктов.

§ 4.25. Обработка группы ориентирных пунктов заключается в вычислении поправки за центрировку по обычной формуле, в вычислении направлений на ориентирные пункты, приведенных к центтру знака, и а вычислении дирекционных углов ориентирных направлений. Дирекционный угол ориентирного направления получается дважды: путем прибавления к направлению, измеренному на ориентирный пункт, дирекционного угла начального направления данной группы наблюдений и путем суммирования дирекционного угла другого направления этой же группы и угла между ориентирным направлением и указанным другим направлением. За окончательное значение дирекционного угла ориентирного направления принимают среднее  из  результатов  двух  вычислений.

§ 4.26. Предварительные (рабочие) координаты пунктов находят по формулам котангенсов углов треугольников. Координаты вычисляют по плоским углам, исправленным за невяаки условий треугольников. Для вычисления координат используют метод [последовательных приближений с выводом весовых средних значений координат пунктов. Вес координат определяемых пунктов вычисляют для каждого треугольника, углы которого участвуют в определении координат пункта,  по формуле

где - угол при вершине, в которой находится определяемый пункт;

и - длина  сторон  в  километрах,  образующих  угол  .

Приближения прекращаются тогда, когда два последовательных значения координат всех пунктов не отличаются  одно  от другого более чем на 0,1 м.

Если в сети, подлежащей обработке, имеются стороны, полученные из полигонометрических или базисных измерений, то координаты определяемого пункта  получаются из координат исходного пункта i по формулам

где s- измеренная сторона;

- дирекционный угол направления ki, полученный астрономически или вычисленный по измеренным углам.

§ 4.27. По рабочим координатам вычисляют дирекционные углы и длины сторон для направлений на смежные пункты. Кроме того, вычисляют ориентированные значения измеренных плоских направлений на смежные пункты путем суммирования дирекционного угла начального направления на пункте с измеренным направлением с данного пункта на смежный.

§ 4.28. Рекомендуемые в данной главе алгоритмы и формулы могут быть заменены другими, равноценными им по точности вычислений или более совершенными.

V. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

§ 5.1. В программе должны быть предусмотрены возможности автоматического контроля вычислений и визуального контроля посредством выдачи специальных контрольных документов на печать. К контрольным документам, образцы которых приведены в прил. 3, относятся:

- - Общие сведения об объекте предварительной обработки.

- - Распределение невязок треугольников.

- - Распределение свободных членов полюсных условий.

- - Невязки и средние квадратические ошибки полигонометрии.

- - Свободные члены  азимутальных условий.

- - Свободные  члены  базисных  условий.

- - Свободные члены координатных условий.

- - Распределение высотных невязок.

- - Контрольная карточка пункта.

1.3.10	- Контрольная ведомость длин линий.

§ 5.2. Итоговыми документами программы предварительной обработки являются 1.4.1 - карточный каталог координат и высот пунктов и 1.4.2 - информация для уравнивания.

Карточный каталог представляет собой комплект относящихся к отдельным пунктам карточек одного формата, печатающихся на широкой бумажной ленте на ЭВМ. Для пунктов, расположенных в полосе перекрытия смежных шестиградусных зон проекции Гаусса, печатается, помимо основного каталога, специальный карточный каталог, на каждой карточке которого стоят слова: «Полоса перекрытия». Вид карточного каталога на пункт показан в прил. 6. Объектовый каталог получается из карточек простой их систематизацией по трапециям и по убыванию абсцисс и подшивкой в тетрадь.

§ 5.3. Документ 1.4.2 - информация для уравнивания - расположен на перфокартах. Содержание документа определяется требованиями следующего технологического звена обработки измерений — окончательного уравнивания сетей.

Принцип построения документа 1.4.2: колода перфокарт с информацией об объекте состоит из отдельных массивов информации о пунктах; каждый массив содержит группы различных величин, отделенных одна от другой признаком. Таким признаком является число 39 в разрядах порядка первой строки группы. Разряды мантиссы первой строки группы распределяются следующим образом: левые две десятичные цифры определяют вид указанных в данной группе величин и класс их, а правые четыре десятичные цифры обозначают номер пункта по проекту. Первая левая десятичная цифра мантиссы совпадает с последней цифрой в номере формы первичного документа для той же группы величин и имеет следующие значения:

1 - для группы координат;

4 - для группы направлений,  измеренных в  триангуляции;

6 - для группы длин линий, измеренных в трилатерации или полигонометрии;

2 - для дирекционного  угла,  полученного из  астрономических определений;

3 - для измеренного с данного пункта базиса;
8 - для  группы  ориентирных  пунктов.

Вторая левая десятичная цифра мантиссы обозначает класс пункта (в группе координат) или класс измеренных направлений и длин. Для базисов, дирекционных углов и ориентирных пунктов, этот разряд равен нулю. Вслед за строкой с номером смежного пункта перфорируется строка с измеренной величиной (направлением, длиной, дирекционным углом или базисом в зависимости от кода, стоящего в начале данной группы измерений). Группа ориентирных  пунктов,   имеющая  код  8,   записывается  так:

- дирекционный  угол  на  один  из  ориентирных  пунктов;

- расстояние до этого ориентирного пункта;

- дирекционный угол на другой ориентирный пункт;

- расстояние до другого ориентирного пункта.

Так как направления на ориентирные пункты расположены в порядке возрастания дирекционных углов, то первым может оказаться  ориентирный пункт 2.   Поэтому в  строке признака  необходимо указать номер ориентирного пункта, дирекционный угол на который стоит в следующей строке.

За последним числом информации о пункте следует признак конца, представляющий собой число с порядком 39 и мантиссой 0,99. Координаты и высота пункта и значения намеренных длин должны быть отперфорированы в 10 с/с с фиксированной запятой до 0,01 м, значения направлений - в 10 с/с, в градусной мере до 0,01".

Для записи указанных групп величин отведено десять строк на каждой двенадцатистрочной перфокарте, начинай с третьей строки сверху. Первая и вторая строки каждой перфокарты содержат опознавательную информацию, при помощи которой устанавливается принадлежность каждой карты к данному массиву информации о пункте и к данной колоде информации об объекте. Опознавательная информация состоит из

- шифра   объекта,   перфорируемого  в   первой   строке  каждой карты;

- количества перфокарт в массиве информации о пункте и порядкового номера данной карты в этом массиве (в четырех левых десятичных  разрядах  мантиссы числа,  перфорируемого  во  второй строке каждой карты);

- номера  пункта  (в  последних  четырех  десятичных  разрядах мантиссы числа, перфорируемого во второй строке каждой карты).

По окончании всей информации о пункте после признака конца перфорируется контрольная сумма всей вышестоящей информации (включая опознавательную), полученная в ЭВМ. Сумма эта должна быть получена таким образом, чтобы контролировать не только правильность отперфорированной информации, но и порядок расположения перфокарт внутри информации о пункте. Сумма может быть подсчитана по формуле

где п - количество перфокарт в информации о пункте;

s - сумма всех слов, расположенных на одной перфокарте;

i - номер  i-той  перфокарты.

Вместе с колодой перфокарт на объект должна быть выдана одна заглавная карта, в первой строке которой перфорируется шифр объекта, во второй - количество пунктов в нем, в третьей - количество перфокарт в колоде; все в 10 с/с, в виде целых чисел. Эта карта необходима для последующего контроля полноты информации об объекте при вводе ее в ЭВМ для дальнейшей обработки.

Выдать документ 1.4.2 с ЭВМ можно в одном экземпляре. Полученные документы на перфокартах должны быть проконтролированы программным путем следующим образом:

- ввод в ЭВМ массива перфокарт с информацией об объекте;

- подсчет контрольной суммы по  каждому пункту,

- сравнение с КС, пробитой на перфокартах в конце информации о  каждом пункте;

- при несравнении контрольных сумм - повторение выдачи на ПК   информации  только  для   одного   этого   пункта.   Проверенная колода перфокарт может быть размножена на реперфораторе в любом количестве  экземпляров.   Пример  документа  1.4.2  на   один  пункт дан в прил. 4.

§ 5.4. При оформлении каталога с использованием описанных выше документов выполняются следующие основные процессы:

- Сводки результатов измерений и все промежуточные и контрольные документы, полученные с ЭВМ, подшивают в папку и используют при составлении в предприятии технических отчетов по выполненным работам.  Сводки и формы  1.3.9  и 1.3.10 можно поместить в технические отчеты как «Таблицы измеренных величин».

- Карточки 1.4.1 подбирают по листам карты масштаба 1:50 000
и  группируют в  каталоги по листам карты масштаба  1:200 000. В  пределах  каждого  листа  карты  масштаба  1:50 000  карточные каталоги располагают по убывающим значениям абсцисс. Карточные каталоги складывают в папки, на лицевой стороне которых выписывают номенклатуры листов карт масштабов 1:50 000 и 1:200 000. Аналогично составляют папки с карточками для полосы перекрытия смежных  зон.  На  лицевой  стороне лапки,  помимо номенклатуры, делают надпись:  «Полоса перекрытия».

- К каталогу на лист карты масштаба 1:200 000 составляют пояснения,   содержащие   сведения   о   названии  каталога,   дате   составления  его,  видах  выполненных  работ  и  оценке  их  точности, о	количестве пунктов в каталоге, о названии организации, выполнившей работу, и об особенностях вычислений. Для составления пояснений  можно   использовать   контрольные   документы   (1.3.1—1.3.10), выданные с  ЭВМ  в процессе предварительной  обработки.

Для каждого каталога составляют схему геодезической сети, на которой, кроме названий пунктов, показывают все измеренные направления и длины. Схему составляют по координатам в масштабе 1:200 000 с использованием контрольных карточек  1.3.9 и 1.3.10 и рабочей схемы.

§ 5.5. Для сдачи материалов по объекту составляют схему объекта, чертежи типов центров и объяснительную записку, которая содержит все основные сведения об объекте в формализованном виде; она предназначена для участия в дальнейшей обработке объекта при создании окончательного каталога координат и высот пунктов, а также для создания справочно-информационного фонда по выполненным работам.

Объяснительная записка представляет собой бланк, разделенный вертикальной чертой на две части.

В левую часть бланка записывают те сведения о работе, которые не пойдут в машинную обработку, - полное название работы и организации, выполнившей ее; сведения о системе координат и высот, в которых были сделаны вычисления; замечания о работе, которые могут включать и сведения о точности отдельных элементов сети, например: наибольшая невязка треугольника, ошибка слабой стороны и т. п. Правая часть бланка разграфлена для записи буквенно-цифровой информации, предназначенной для перенесения ее на перфокарты.

Порядок заполнения правой части бланка такой: первая строка каждой перфокарты содержит номер данной перфокарты (нумерация перфокарт от 0 до 7) и шифр объекта в виде пятизначного слова. Начиная со второй строки первой карты вписывают в бланк следующие  величины:

- слово  «Работа»;

- год  и месяц даты завершения  работы;

- общее количество пунктов в работе.

Далее пишут оценку измерений в виде группы из четырех слов:

- код, обозначающий вид измерений и класс;

- количество пунктов  в  данном виде  измерений;

- среднюю квадратическую  ошибку измерения угла;

- относительную   ошибку  измерения  стороны   в   полигонометрии.

После оценки вписывают слово: «Номенк.», а за ним номенклатуры; трапеций масштаба 1:200 000, в пределах которых располагается описываемый объект. После номенклатуры последней трапеции ставится слово «Конец».

Код, обозначающий вид намерений и класс, представляет собой слово, состоящее из трех позиций. Позиции распределяют следующим образом:

Первая позиция - раздел каталога, к которому может быть отнесена данная работа.

Вторая позиция - вид намерений (триангуляция, трилатерация, полигонометрия), выполненных в работе.

Последняя позиция -  класс измерений направлений или длин.

Код выбирают из приведенной ниже таблицы. Например: триангуляция 2 класса, проложенная в соответствии с «Основными положениями о Государственной геодезической сети СССР» 1954—1961 гг., имеет код 1 1 2, а городская полигонометрия I разряда повышенной точности имеет код 2 2 5. В строке, в которой пишут код, в крайнем левом разряде помещают наклонную черту - «/».

Ошибку измерения угла выписывают до 0,01", У относительной ошибки измерения стороны выписывают ее знаменатель. Если в работе стороны не измеряли, то вместо ошибки стороны ставят прочерк.

Вид объяснительной записки и пример заполнения даны в прил. 5.

§5.6.В результате работ, выполненных на предыдущих этапах, экспедиция должна предъявить для приемки в предприятие следующие основные документы:

- полевые материалы;

- первичные документы - 1.1;

- сводки результатов измерений - 1.2;

- контрольные документы — 1.3;

- объектовые  карточные  каталоги  с  пояснениями  и схемами;

- комплект перфокарт для уравнивания - 1.4.2;

- схему объекта и чертежи центров пунктов;

- объяснительную записку о выполненных работах на объекте.

Ввиду того, что документ 1.4.2 (комплект перфокарт, получаемый на ЭВМ) нужен только для дальнейшей обработки, а для оформления, и сдачи материалов по объекту не требуется, то целесообразно хранить его в вычислительном центре, где проводится последующая обработка геодезических сетей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и м е ч а н и я:

- Форма  1.1.1 – 2 - 3 должна быть красной.

- Формы 1.1.4а - 1.1.46 - зелеными.

- Форма 1.1.5 - черной.

- Форма 1.1.6 - коричневой.

- Форма   1.1.7 - синей.

- Форма 1.2-— зеленой.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | Общие положения | 3 |
| II | Первичные документы | 4 |
| III | Подготовка информации для предварительной обработки на ЭВМ | 8 |
| IV | Предварительная обработка результатов геодезических измерений на ЭВМ | 10 |
| V | Итоговые документы | 22 |
|  | Приложения |  |
| 1 | Первичные документы | 27 |
| 2 | Сводка результатов измерений | 42 |
| 3 | Контрольные документы | 45 |
| 4 | Информация для уравнивания | 49 |
| 5 | Объяснительная записка на объект | 50 |
| 6 | Объектовый каталог | 51 |